## Slide 1
AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV SORU BANKALARINDA TESPİT EDİLEN HATALAR — DÜZELTME ÖNERİSİ
A-B Sınıfı Düzenlemeler, İşletme ve Teknik Soru Bankaları — 9 Bulgu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü — Telsiz İşletme Müdürlüğü'ne sunulmak üzere hazırlanmıştır
Hazırlayan: Amatör telsiz camiası — gönüllü katkı · Sürüm 1.1 · 7 Ağustos 2026

## Slide 2
AMAÇ VE YÖNTEM
• Bu belge, KEGM'nin A-B sınıfı Amatör Telsizcilik sınav hazırlığında kullanılan üç soru bankasının — Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler (67 soru), İşletme (151 soru) ve Teknik (172 soru), toplam 390 soru — denetlenmesi sırasında tespit edilen 9 bulguyu içerir.
• Birinci doğrulama — cevap anahtarı: Her bankanın sonundaki resmî cevap anahtarı tablosu PDF metninden programatik olarak (elle değil) ayrıştırılmış; hesaba dayalı sorular (Ohm Kanunu, rezonans, RMS-tepe dönüşümü vb.) bağımsız olarak yeniden hesaplanarak resmî anahtarla karşılaştırılmıştır.
• İkinci doğrulama — mevzuat güncelliği: Soruların dayandığı yönetmelik hükümlerinin bugün yürürlükte olup olmadığı, Resmî Gazete metinleri üzerinden (mülga/değişik şerhleri dâhil) denetlenmiştir. Bu denetim, ilk üç bulgunun kaynağıdır.
• 390 sorunun büyük çoğunluğunda (381/390) resmî cevap anahtarı ile bağımsız hesap/analiz tam olarak örtüşmüştür — bu, soru bankalarının genel güvenilirliğini teyit eder. Aşağıdaki 9 bulgu, bu geniş örtüşmenin istisnasıdır.
• Amacımız, bu sorularla çalışan adayların yanlış veya güncelliğini yitirmiş bilgiyle karşılaşmamasını sağlamak ve soru bankalarının kalitesine katkıda bulunmaktır.
KEGM Düzeltme Önerisi — Amaç ve Yöntem

## Slide 3
BULGULARIN ÖZETİ
Soru Bankası | Soru No | Konu | Resmî Cevap | Önerilen Cevap
Düzenlemeler | 17 | Ruhsat muafiyeti — mülga yönetmeliğe atıf | (b) | şıklarda yok
Düzenlemeler | 42 | Amatör bant planı — mülga yönetmeliğe atıf | (a) | şıklarda yok
Düzenlemeler | 60 | Türkiye'nin ITU bölgesi | (b) | (d)
İşletme | 22 | “IARU ZONE 20” — kavram hatası | (c) | soru metni †
İşletme | 43 | CQ çağrısı — mod zorunluluğu | (b) | (d)
İşletme | 89 | TA2KA — dernek çağrı işareti ön eki | (b) | (a)
Teknik | 46 | RMS → tepeden tepeye değer | (a) | (c) *
Teknik | 66 | LC rezonans frekansı hesabı | (b) | (c) *
Teknik | 120 | Dipol anten kısalma sebebi | (b) | (d)
(*) Soru 46 ve 66'da iki olası düzeltme yolu vardır — soru metni/değerleri mi, yoksa cevap anahtarı mı düzeltilmeli. (†) İşletme 22'de sorun cevapta değil, soru metnindeki kavram hatasındadır.
Aşağıdaki slaytlarda her bulgu; orijinal soru, resmî işaretli cevap, bağımsız gerekçe/kanıt ve önerilen düzeltme ile sunulmuştur.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulguların Özeti

## Slide 4
BULGU 1 · Düzenlemeler Soru Bankası, Soru 17 — Mülga Yönetmeliğe Atıf
ORİJİNAL SORU
Frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan, özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan … telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirleyen yönetmelik hangisidir?
a) Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması … Dair Yönetmelik
b) Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği ← Resmî cevap anahtarı
c) Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği
d) Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
GEREKÇE / KANIT
Soru metninde tarif edilen kapsam bugün Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik'e (FTM Yönetmeliği) aittir. İşaretli cevaptaki Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği (18/7/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete), FTM Yönetmeliği'nin (27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi, mülga Yönetmeliğe yapılan atıfların FTM Yönetmeliği'ne yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Dolayısıyla bugün yürürlükteki doğru cevap, dört şıkkın hiçbirinde yer almamaktadır.
ÖNERİLEN DÜZELTME
(b) şıkkının “Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik” olarak güncellenmesini öneririz.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 1

## Slide 5
BULGU 2 · Düzenlemeler Soru Bankası, Soru 42 — Bant Planının Güncel Kaynağı
ORİJİNAL SORU
Amatör Telsiz İstasyonunun frekansını, gücünü ve emisyonunu gösteren ulusal yönetmelik hangisidir?
a) Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği ← Resmî cevap anahtarı
b) Amatör Telsiz Yönetmeliği
c) 2813 sayılı Telsiz Kanunu
d) Spektrum Yönetimi Yönetmeliği
GEREKÇE / KANIT
İşaretli cevaptaki Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği 27/11/2018 tarihinde mülga olmuştur (Bulgu 1). Amatör telsiz istasyonlarının frekans bantları, azami çıkış güçleri ve emisyon tipleri bugün BTK'nın FTM Teknik Ölçütler dokümanında — 23/9/2022 tarihli ve 2022/İK-SYD/245 sayılı Kurul Kararı — Madde 22 ve Tablo 25'te yayımlanmaktadır. Şık (b)'deki Amatör Telsiz Yönetmeliği de 2009'da mülga olmuştur. Sorunun dört şıkkının hiçbiri, amatör bant planının bugünkü yürürlükteki kaynağını göstermemektedir.
ÖNERİLEN DÜZELTME
Şıkların, bant planının güncel kaynağı olan FTM Teknik Ölçütler (BTK Kurul Kararı 23/9/2022) Md.22 ve Tablo 25'i içerecek biçimde yenilenmesini öneririz.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 2

## Slide 6
BULGU 3 · Düzenlemeler Soru Bankası, Soru 60 — Türkiye'nin ITU Bölgesi
ORİJİNAL SORU
Türkiye, ITU'ya göre hangi bölge içinde yer almaktadır?
a) 21
b) 20 ← Resmî cevap anahtarı
c) 3
d) 1
GEREKÇE / KANIT
ITU dünyayı üç bölgeye ayırır (Region 1, Region 2, Region 3) ve Türkiye Bölge 1'dedir; yani doğru cevap (d)'dir. İşaretli cevaptaki 20 sayısı ITU'ya değil, CQ dergisinin yarışmalar için tanımladığı CQ Zone bölümlemesine aittir — Türkiye CQ Zone 20'dedir. ITU'nun ayrıca kendi “ITU Zone” bölümlemesi vardır ve Türkiye bu sistemde Zone 39'dur. Birbirinden bağımsız bu üç sistem (IARU Region, CQ Zone, ITU Zone) camiada sıkça karıştırılmaktadır; soru bu karışıklığı sınav yoluyla pekiştirmektedir.
ÖNERİLEN DÜZELTME
Cevap anahtarının (d) “1” olarak güncellenmesini öneririz. Alternatif olarak soru, “CQ Zone” veya “ITU Zone” soracak biçimde yeniden yazılabilir; bu durumda doğru cevaplar sırasıyla 20 ve 39 olur.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 3

## Slide 7
BULGU 4 · İşletme Soru Bankası, Soru 22 — “IARU ZONE” Kavram Hatası
ORİJİNAL SORU
Türkiye'deki amatörlere ait QSL kartlarında yazılı bulunan “IARU ZONE 20” ifadesi ne anlama gelmektedir?
a) Türkiye'nin üyelik sırasını
b) Türkiye'nin başarı sıralamasındaki yerini
c) Türkiye'nin bölge numarasını ← Resmî cevap anahtarı
d) Türkiye'nin üyelik kodunu
GEREKÇE / KANIT
İşaretli cevap (c), verilen dört şık içinde en yakın olanıdır; sorun cevapta değil, soru metnindedir. IARU'nun numaralandırılmış bir “zone” sistemi yoktur: IARU dünyayı üç Region'a ayırır ve Türkiye IARU Region 1'dedir. QSL kartlarında görülen 20 sayısı CQ Zone'a aittir (Türkiye'nin ITU Zone'u ise 39'dur). Soru bu haliyle, camiada yaygın olan bir kavram karışıklığını sınav yoluyla pekiştirmektedir. Bulgu 3 ile aynı kökten gelmektedir.
ÖNERİLEN DÜZELTME
Soru metnindeki “IARU ZONE 20” ifadesinin “CQ ZONE 20” olarak düzeltilmesini; şık (c)'nin “Türkiye'nin yarışma bölge numarasını” biçiminde netleştirilmesini öneririz. Düzeltme, Düzenlemeler Soru 60 ile birlikte değerlendirilmelidir.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 4

## Slide 8
BULGU 5 · İşletme Soru Bankası, Soru 43 — CQ Çağrısı — Mod Zorunluluğu
ORİJİNAL SORU
CQ Çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Zayıf bir istasyonun çalıştığı frekansta çağrı yapmak
b) Daima CW kullanmak ← Resmî cevap anahtarı
c) Sadece uzak istasyonlara çağrı yapmak
d) Çağrıya başlamadan önce frekansın boş olup olmadığını kontrol etmek
GEREKÇE / KANIT
CQ (genel çağrı), amatör telsizcilikte CW, SSB (ses) veya dijital modların herhangi biriyle yapılabilir; hiçbir uluslararası veya ulusal düzenlemede CQ çağrısının yalnızca CW ile yapılması gibi bir zorunluluk yoktur. Buna karşın, herhangi bir frekansta çağrı yapmadan önce o frekansın boş (kullanımda olmadığı) olduğundan emin olunması, evrensel kabul görmüş ve tartışmasız bir işletme adabı kuralıdır.
ÖNERİLEN DÜZELTME
Cevap anahtarının (d) “Çağrıya başlamadan önce frekansın boş olup olmadığını kontrol etmek” olarak güncellenmesini öneririz.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 5

## Slide 9
BULGU 6 · İşletme Soru Bankası, Soru 89 — Dernek Çağrı İşaretinin Ön Eki
ORİJİNAL SORU
TA2KA çağrı işaretinin özelliği nedir?
a) 2. Bölgede bulunan bir amatöre ait istasyondur
b) Dernek istasyonudur ← Resmî cevap anahtarı
c) Eğitim ve öğretim kuruluşlarına ait istasyondur
d) 2. bölgede geçici olarak çalışan bir istasyondur
GEREKÇE / KANIT
KEGM Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'nin 6/2-(ç) bendi — 20/2/2011 tarihli ve 27852 sayılı Resmî Gazete ile değişik — organizasyonlara ve organizasyonların kurduğu aktarıcı/röle istasyonlarına YM ön eki tahsis edileceğini düzenler. Aynı fıkranın (a) bendine göre TA ön eki, A sınıfı belgeye sahip gerçek kişilere aittir. Son ekin K harfiyle başlaması kuralı (Md.6/4-a) değişmemiştir; değişen, ön ektir. Buna göre bugün bir dernek istasyonunun çağrı işareti YM2KA biçiminde olur; TA2KA olamaz. Ayrıca Geçici Madde 2, Yönetmeliğe uygun olmayan çağrı işaretlerinin 1/3/2012'ye kadar uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmış; Geçici Madde 3, bu tarihte düzeltilmeyenlerin resen iptal edilmiş sayılacağını hükme bağlamıştır. Soru, 2011 öncesi uygulamayı yansıtmaktadır.
ÖNERİLEN DÜZELTME
Cevap anahtarının (a) “2. Bölgede bulunan bir amatöre ait istasyondur” olarak güncellenmesini öneririz.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 6

## Slide 10
BULGU 7 · Teknik Soru Bankası, Soru 46 — RMS → Tepeden Tepeye Değer
ORİJİNAL SORU
Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS) değeri 12 volttur. Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 16.97 V ← Resmî cevap anahtarı
b) 24 V
c) 33.9 V
d) 36.4 V
GEREKÇE / KANIT
Standart formüle göre tepe (peak) değer = RMS × 1,4142 = 12 × 1,4142 ≈ 16.97 V'tur — bu, resmî anahtarın işaretlediği (a) şıkkına karşılık gelir, ancak bu TEPE değeridir. Soru açıkça “tepeden tepeye” (peak-to-peak) değeri sormaktadır; bu değer tepe değerin iki katıdır: 2×16.97 ≈ 33.9 V, yani şık (c). “Tepe” ve “tepeden tepeye” kavramları farklı büyüklüklerdir ve sınav sorularında sık karıştırılan bir noktadır.
ÖNERİLEN DÜZELTME
İki düzeltme yolundan biri uygulanabilir: (i) soru metni “tepe değeri” olarak değiştirilirse mevcut cevap anahtarı (a) doğru kalır; (ii) soru metni “tepeden tepeye” olarak korunursa cevap anahtarının (c) olarak güncellenmesi gerekir.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 7

## Slide 11
BULGU 8 · Teknik Soru Bankası, Soru 66 — LC Rezonans Frekansı Hesabı
ORİJİNAL SORU
1 mH'lik bir bobin, 1 µF'lık bir kondansatör ile paralel bağlanmıştır. Devrenin rezonans frekansı nedir?
a) 0.5033 KHz
b) 0.5033 MHz ← Resmî cevap anahtarı
c) 5.033 KHz
d) 5.033 MHz
GEREKÇE / KANIT
Standart rezonans formülü — f = 1 / (2π × karekök(LC)) — uygulandığında: L = 1×10⁻³ H, C = 1×10⁻⁶ F için LC = 1×10⁻⁹; karekök(LC) = 3,162×10⁻⁵; f = 1 / (2π × 3,162×10⁻⁵) ≈ 5033 Hz = 5,033 kHz, yani şık (c). Bu, matematiksel olarak kesin bir sonuçtur. Resmî anahtarın işaretlediği (b) 0.5033 MHz değerine ancak kondansatör değeri 1 µF değil ~100 pF olsaydı ulaşılabilirdi; bu durum sorunun kaynağında olası bir değer yazım hatasına işaret etmektedir.
ÖNERİLEN DÜZELTME
İki düzeltme yolundan biri uygulanabilir: (i) soru metnindeki kondansatör değeri “1 µF” yerine “100 pF” olarak düzeltilirse mevcut cevap anahtarı (b) doğru olur; (ii) verilen değerler (1 mH, 1 µF) korunursa cevap anahtarının (c) 5.033 kHz olarak güncellenmesi gerekir.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 8

## Slide 12
BULGU 9 · Teknik Soru Bankası, Soru 120 — Dipol Anten Kısalma Sebebi
ORİJİNAL SORU
λ/2 dipol antenin fiziksel boyu, hesaplanan elektriksel dalga boyundan yaklaşık %5 daha küçüktür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uzayı yüksek dielektrik sabitindendir.
b) Antenin empedansının rezistif olması içindir. ← Resmî cevap anahtarı
c) Atmosferin oksijen içermesindendir.
d) Hattaki yayınım hızı uzaydaki yayınım hızından düşüktür.
GEREKÇE / KANIT
Antenin rezonans noktasında empedansının rezistif (reaktif bileşeni sıfır) olması, rezonansın bir SONUCUDUR; %5'lik fiziksel kısalmanın SEBEBİNİ açıklamaz. Bu kısalmanın uluslararası amatör telsiz literatüründe (ör. ARRL Handbook) kabul edilen standart açıklaması, iletken üzerindeki sinyal yayılım hızının serbest uzaydaki (ışık) hızından bir miktar düşük olmasıdır (uç etkisi/kapasitans nedeniyle) — bu, şık (d)'dir.
ÖNERİLEN DÜZELTME
Cevap anahtarının (d) “Hattaki yayınım hızı uzaydaki yayınım hızından düşüktür” olarak güncellenmesini öneririz.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 9

## Slide 13
KÖK NEDEN VE EK NOTLAR
▪ Bulgu 1 ve 2 yalnızca soru bankasının değil, dayanak yönetmeliğin de sorunudur.
Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin (ğ) bendi, “amatör radyo bant planı” tanımını hâlâ mülga Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği'ne atıfla yapmaktadır. Soru bankası bu bakımdan yönetmeliği sadakatle yansıtmaktadır; kalıcı çözüm için soru metinleriyle birlikte bu tanımın da FTM mevzuatına göre güncellenmesi gerekir.
▪ Düzenlemeler Soru 18 de aynı zincire bağlıdır.
“Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin yayınlanması ile hangi yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır?” sorusu tarihsel olarak doğrudur; ancak sorduğu yönetmeliğin kendisi de 2018'de mülga olduğundan, bugün yürürlükteki mevzuatı ölçmemektedir. Ayrı bir hata olarak değil, güncellenecek sorular arasında değerlendirilmesini öneririz.
▪ Bu belge, sınavın kendisine değil, yayımda olan soru dosyalarına ilişkindir.
Tarafımıza, söz konusu soruların güncel sınav sisteminde kullanılmadığı ve yalnızca yayımda kalan eski soru dosyalarında bulunduğu bilgisi iletilmiştir. Bu bilgi doğruysa talebimiz, sınav sonuçlarının düzeltilmesi değil, adayların hâlâ bu dosyalarla çalışıyor olması nedeniyle dosyaların güncellenmesi veya yayımdan kaldırılmasıdır.
▪ Kapsam sınırı.
Bulgular yalnızca A-B sınıfı üç soru bankası üzerinde yapılmıştır; C sınıfı bankaları bu incelemeye dâhil değildir. Üçüncü taraflarca yayımlanmış çözümlü soru dosyalarıyla karşılaştırma yapılmamıştır.
KEGM Düzeltme Önerisi — Kök Neden ve Ek Notlar

## Slide 14
TALEP
• Bulgu 1, 2 ve Ek Not'ta belirtilen mülga mevzuata dayanan soruların (Düzenlemeler 17, 42 ve 18) yürürlükteki FTM Yönetmeliği ve FTM Teknik Ölçütler (BTK Kurul Kararı 23/9/2022) esas alınarak yenilenmesini,
• ITU Region / CQ Zone / ITU Zone ayrımının netleştirilerek Düzenlemeler 60 ve İşletme 22'nin düzeltilmesini,
• İşletme 89'un, çağrı işareti ön ekine ilişkin 20/2/2011 tarihli Yönetmelik değişikliği doğrultusunda güncellenmesini,
• İşletme 43 ile Teknik 120'nin cevap anahtarlarının; Teknik 46 ve 66'da ise iki düzeltme yolundan hangisinin tercih edileceğinin değerlendirilmesini,
• Adaylar hâlihazırda bu dosyalarla çalıştığından, yayımda kalan soru dosyalarının güncellenmesini veya yayımdan kaldırılmasını
saygıyla arz ve talep ederiz.
İletişim: [Kulüp / Şube adı] — [Ad-Soyad, Çağrı İşareti, e-posta]