## Slide 1
AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV SORU BANKALARINDA TESPİT EDİLEN HATALAR — DÜZELTME ÖNERİSİ
A-B Sınıfı İşletme ve Teknik Soru Bankaları — 4 Bulgu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü — Telsiz İşletme Müdürlüğü'ne sunulmak üzere hazırlanmıştır
Hazırlayan: Amatör telsiz camiası — gönüllü katkı · 26 Temmuz 2026

## Slide 2
AMAÇ VE YÖNTEM
• Bu belge, KEGM'nin A-B sınıfı Amatör Telsizcilik sınav hazırlığı için kullanılan İşletme (151 soru) ve Teknik (172 soru) soru bankalarının, resmî cevap anahtarlarıyla programatik olarak (elle değil) çapraz doğrulanması sırasında tespit edilen 4 bulguyu içerir.
• Doğrulama yöntemi: her soru bankasının sonundaki resmî cevap anahtarı tablosu, PDF metninden otomatik olarak ayrıştırılmış; hesaba dayalı sorular (Ohm Kanunu, rezonans, RMS-tepe dönüşümü vb.) bağımsız olarak yeniden hesaplanarak resmî anahtarla karşılaştırılmıştır.
• 172 + 151 = 323 sorunun büyük çoğunluğunda (319/323) resmî cevap anahtarı ile bağımsız hesap/analiz tam olarak örtüşmüştür — bu, soru bankalarının genel güvenilirliğini teyit eder. Aşağıda sunulan 4 bulgu, bu geniş örtüşmenin istisnasıdır.
• Amacımız, gelecekte bu sorularla sınava girecek adayların yanlış bilgiyle karşılaşmamasını sağlamak ve soru bankasının kalitesine katkıda bulunmaktır.
KEGM Düzeltme Önerisi — Amaç ve Yöntem

## Slide 3
BULGULARIN ÖZETİ
Soru Bankası | Soru No | Konu | Resmî Cevap | Önerilen Cevap
İşletme | 43 | CQ çağrısı — mod zorunluluğu | (b) | (d)
Teknik | 46 | RMS → tepeden tepeye değer | (a) | (c) *
Teknik | 66 | LC rezonans frekansı hesabı | (b) | (c) *
Teknik | 120 | Dipol anten kısalma sebebi | (b) | (d)
(*) Soru 46 ve 66'da iki olası düzeltme yolu vardır — soru metni/değerleri mi, yoksa cevap anahtarı mı düzeltilmeli; ayrıntı ilgili slaytlarda sunulmuştur.
Aşağıdaki slaytlarda her bulgu; orijinal soru, resmî işaretli cevap, bağımsız gerekçe/hesap ve önerilen düzeltme ile ayrıntılı sunulmuştur.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulguların Özeti

## Slide 4
BULGU 1 · İşletme Soru Bankası, Soru 43 — CQ Çağrısı — Mod Zorunluluğu
ORİJİNAL SORU
CQ Çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Zayıf bir istasyonun çalıştığı frekansta çağrı yapmak
b) Daima CW kullanmak ← Resmî cevap anahtarı
c) Sadece uzak istasyonlara çağrı yapmak
d) Çağrıya başlamadan önce frekansın boş olup olmadığını kontrol etmek
GEREKÇE / KANIT
CQ (genel çağrı), amatör telsizcilikte CW, SSB (ses) veya dijital modların herhangi biriyle yapılabilir; hiçbir uluslararası veya ulusal düzenlemede CQ çağrısının yalnızca CW ile yapılması gibi bir zorunluluk yoktur. Buna karşın, herhangi bir frekansta çağrı yapmadan önce o frekansın boş (kullanımda olmadığı) olduğundan emin olunması, evrensel kabul görmüş ve tartışmasız bir işletme adabı kuralıdır.
ÖNERİLEN DÜZELTME
Cevap anahtarının (d) "Çağrıya başlamadan önce frekansın boş olup olmadığını kontrol etmek" olarak güncellenmesini öneririz.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 1

## Slide 5
BULGU 2 · Teknik Soru Bankası, Soru 46 — RMS → Tepeden Tepeye Değer
ORİJİNAL SORU
Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS) değeri 12 volttur. Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 16.97 V ← Resmî cevap anahtarı
b) 24 V
c) 33.9 V
d) 36.4 V
GEREKÇE / KANIT
Standart formüle göre tepe (peak) değer = RMS×√2 = 12×1.4142 ≈ 16.97 V'tur — bu, resmî anahtarın işaretlediği (a) şıkkına karşılık gelir, ancak bu TEPE değeridir. Soru açıkça "tepeden tepeye" (peak-to-peak) değeri sormaktadır; bu değer tepe değerin iki katıdır: 2×16.97 ≈ 33.9 V, yani şık (c). "Tepe" ve "tepeden tepeye" kavramları farklı büyüklüklerdir ve sınav sorularında sık karıştırılan bir noktadır.
ÖNERİLEN DÜZELTME
İki düzeltme yolundan biri uygulanabilir: (i) soru metni "tepe değeri" olarak değiştirilirse mevcut cevap anahtarı (a) doğru kalır; (ii) soru metni "tepeden tepeye" olarak korunursa cevap anahtarının (c) olarak güncellenmesi gerekir.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 2

## Slide 6
BULGU 3 · Teknik Soru Bankası, Soru 66 — LC Rezonans Frekansı Hesabı
ORİJİNAL SORU
1 mH'lik bir bobin, 1 µF'lık bir kondansatör ile paralel bağlanmıştır. Devrenin rezonans frekansı nedir?
a) 0.5033 Khz
b) 0.5033 Mhz ← Resmî cevap anahtarı
c) 5.033 Khz
d) 5.033 Mhz
GEREKÇE / KANIT
Standart rezonans formülü f=1/(2π√(LC)) uygulandığında: L=1×10⁻³H, C=1×10⁻⁶F için LC=1×10⁻⁹, √(LC)=3.162×10⁻⁵, f=1/(2π×3.162×10⁻⁵)≈5033 Hz = 5.033 kHz (şık c) çıkmaktadır — bu, matematiksel olarak kesin bir sonuçtur. Resmî anahtarın işaretlediği (b) 0.5033 MHz değerine ancak kondansatör değeri 1 µF değil ~100 pF olsaydı ulaşılabilirdi; bu durum sorunun kaynağında olası bir değer yazım hatasına işaret etmektedir.
ÖNERİLEN DÜZELTME
İki düzeltme yolundan biri uygulanabilir: (i) soru metnindeki kondansatör değeri "1 µF" yerine "100 pF" olarak düzeltilirse mevcut cevap anahtarı (b) doğru olur; (ii) verilen değerler (1 mH, 1 µF) korunursa cevap anahtarının (c) 5.033 kHz olarak güncellenmesi gerekir.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 3

## Slide 7
BULGU 4 · Teknik Soru Bankası, Soru 120 — Dipol Anten Kısalma Sebebi
ORİJİNAL SORU
λ/2 dipol antenin fiziksel boyu, hesaplanan elektriksel dalga boyundan yaklaşık %5 daha küçüktür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uzayı yüksek dielektrik sabitindendir.
b) Antenin empedansının rezistif olması içindir. ← Resmî cevap anahtarı
c) Atmosferin oksijen içermesindendir.
d) Hattaki yayınım hızı uzaydaki yayınım hızından düşüktür.
GEREKÇE / KANIT
Antenin rezonans noktasında empedansının rezistif (reaktif bileşeni sıfır) olması, rezonansın bir SONUCUDUR; %5'lik fiziksel kısalmanın SEBEBİNİ açıklamaz. Bu kısalmanın uluslararası amatör telsiz literatüründe (ör. ARRL Handbook) kabul edilen standart açıklaması, iletken üzerindeki sinyal yayılım hızının serbest uzaydaki (ışık) hızından bir miktar düşük olmasıdır (uç etkisi/kapasitans nedeniyle) — bu, şık (d)'dir.
ÖNERİLEN DÜZELTME
Cevap anahtarının (d) "Hattaki yayınım hızı uzaydaki yayınım hızından düşüktür" olarak güncellenmesini öneririz.
KEGM Düzeltme Önerisi — Bulgu 4

## Slide 8
TALEP
• Yukarıdaki 4 sorunun resmî cevap anahtarlarının, ilgili slaytlarda sunulan gerekçe ve hesaplar doğrultusunda incelenerek güncellenmesini,
• Soru 46 ve 66'da iki olası düzeltme yolundan (soru metni/değerleri veya cevap anahtarı) hangisinin tercih edileceğine dair değerlendirme yapılmasını,
• Bulguların, sınava hazırlanan adayların yanlış bilgiyle karşılaşmaması için önümüzdeki sınav dönemlerinde dikkate alınmasını
saygıyla arz ve talep ederiz.
İletişim: [Kulüp / Şube adı] — [Ad-Soyad, Çağrı İşareti, e-posta]