## Slide 1
İŞLETME
Amatör Telsizcilik Sınav Hazırlık Seti — A/B Sınıfı (151 Soru)
Kaynak: KEGM A-B Sınıfı İşletme Soru Bankası; ITU Q-kod tablosu; NATO/Uluslararası ve ulusal fonetik alfabe; Uluslararası Mors Alfabesi; IARU Region-1 bant planı.
Yazar: Claude Sonnet 5 (Anthropic) — Editör / Hata Kontrolü: H. Erhan Özkan, TA3HRJ

## Slide 2
BÖLÜM 1: Zaman Hesabı, Raporlama ve Temel Kısaltmalar
• Uluslararası amatör telsiz haberleşmesinde herkesin ortak referansı UTC (Coordinated Universal Time — Greenwich'teki referans saat; yerel saat dilimi farkı olmadan herkesin aynı 'evrensel saati' kullanmasını sağlar) saatidir.
• Boylam farkı → saat farkına çevrilir: her 15 derece boylam = 1 saat; doğuya gidildikçe saat ileri, batıya gidildikçe geri gider.
• RST raporu (Readability-Strength-Tone — okunabilirlik, sinyal gücü, ton kalitesi) karşı istasyona sinyalin nasıl alındığını bildirir.
Bu bölümün kaynağı: UTC standardı; boylam-saat dönüşümü; RST raporlama sistemi.
İşletme — Bölüm 1 Girişi

## Slide 3
Soru 1 · Zaman Hesabı
Greenwich'te tarih 12 Haziran 2006 Salı ve saat 23:30 iken 25 derece doğu boylamında bir yerde tarih ve saat nedir?
a) 12 Haziran 2006 Salı, saat 21:30
b) 11 Haziran 2006 Salı, saat 20:30
c) 13 Haziran 2006 Çarşamba, saat 01:10 ✓ Doğru cevap
d) 12 Haziran 2006 Salı, saat 01:20
AÇIKLAMA
25° doğu boylamı, Greenwich'ten 25/15 = 1 saat 40 dakika ileridedir (doğuya gidildikçe saat ileri gider). 23:30 + 1:40 = 01:10, gün de bir ileri geçer: 13 Haziran Çarşamba, 01:10.
Kaynak: Boylam-saat dönüşümü (her 1°=4 dakika; 15° = 1 saat).
İşletme — Soru 1

## Slide 4
Soru 2 · Raporlama
RST raporunda okunabilirlik karşı istasyona 5 olarak bildirildiğinde ne anlam ifade eder?
a) Kısmen okunuyor.
b) Zor okunuyor
c) Mükemmel okunuyor ✓ Doğru cevap
d) Hiçbiri
AÇIKLAMA
RST'nin R (Readability — okunabilirlik) skalası 1'den 5'e kadardır; 5 en yüksek değerdir ve 'mükemmel, hiç zorlanmadan okunuyor' anlamına gelir.
Kaynak: RST raporlama sistemi.
İşletme — Soru 2

## Slide 5
Soru 3 · Çağrı İşareti Bölgeleri
Herhangi bir amatör bantta dinleme yaparken karşı taraftan "Burası TA2CP" gibi bir çağrı duyduğunuzda bu çağrının aşağıdaki merkezlerden hangisinden yapıldığını anlarsınız?
a) Ankara ✓ Doğru cevap
b) Aydın
c) Adana
d) Artvin
AÇIKLAMA
Çağrı işaretindeki bölge numarası (2), o istasyonun kayıtlı olduğu bölgeyi gösterir; Bölge 2 içinde Ankara vardır.
Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.
İşletme — Soru 3

## Slide 6
Soru 4 · Q-Kodları
Telsiz-telgraf haberleşmesinde QTR kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini ifade eder?
a) Hangi bölgedensiniz?
b) Saatiniz tam olarak kaçtır? ✓ Doğru cevap
c) Bana çağrı adınızı verir misiniz?
d) Nasıl anten kullanıyorsunuz?
AÇIKLAMA
QTR, karşı istasyondan doğru saati sormak için kullanılan Q-koddur.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 4

## Slide 7
Soru 5 · Genel Bilgi
Amatörlerin belirli zamanlarda yaptıkları yarışmaların (CONTEST) gayesi nedir?
a) Amatörlerin hoşça vakit geçirmeleri
b) En kısa zamanda mümkün olduğu kadar çok istasyonla QSO (haberleşme temas kaydı) yapmak ✓ Doğru cevap
c) Amatörlerin cihazları ile ilgili bilgi alışverişi
d) QTH locater saptaması
AÇIKLAMA
Contest'in amacı, belirlenen kurallar çerçevesinde en kısa sürede en çok sayıda istasyonla temas kurmaktır; bu, operatörlük becerisini ve istasyon performansını test eder.
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 5

## Slide 8
Soru 6 · Genel Bilgi
Amatör telsiz çalışmalarında CW kısaltmasının anlamı nedir?
a) Frekansın dalga boyu
b) Geriye dönen güç
c) Çıkıştaki kazanç
d) Devamlı dalga ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
CW (Continuous Wave — devamlı dalga), Mors koduyla açma-kapama anahtarlamasıyla yapılan telgraf haberleşmesinin teknik adıdır.
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 6

## Slide 9
Soru 7 · Genel Bilgi
Pile-up (yığılma) terimi radyo amatörlüğünde ne anlama gelir?
a) Radyo amatörünün çıkış yaptığı yerin iyi durumda olduğu
b) Çağrı yapan bir amatörün o frekanstaki diğer amatörler tarafından QSO yağmuruna tutulması ✓ Doğru cevap
c) Çağrıyı alan istasyonun karşı istasyona cevap vermeme durumu
d) Hiçbiri
AÇIKLAMA
Nadir/aranan bir istasyon (örn. DX veya özel bir etkinlik istasyonu) çağrı yaptığında, aynı anda çok sayıda amatörün ona ulaşmaya çalışması sonucu oluşan sinyal yığılmasıdır.
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 7

## Slide 10
Soru 8 · Kısaltmalar
Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan AR kısaltması neyi ifade eder?
a) Yayın tekrarı
b) Yayın başlangıcı
c) Yayın sonu ✓ Doğru cevap
d) Genel yayın
AÇIKLAMA
AR, bir mesajın/yayının sonunu belirten prosedürel Mors işaretidir.
Kaynak: Uluslararası prosedürel Mors işaretleri.
İşletme — Soru 8

## Slide 11
Soru 9 · Kısaltmalar
Radyo haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan CQ kısaltması ne amaçla kullanılır?
a) Yakında bulunabilecek istasyonları uyarmak için
b) Bütün istasyonlara genel çağrı yapmak için ✓ Doğru cevap
c) Yalnızca bir istasyona çağrı için
d) Karşıdaki istasyonla görüşmeyi tekrarlamak için
AÇIKLAMA
CQ, belirli bir istasyona değil, o frekansı dinleyen herkese yapılan genel çağrıdır.
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 9

## Slide 12
Soru 10 · Bant Planı
IARU Region-1 düzenlemesine göre aşağıdaki frekanslardan hangisinde FM modunda haberleşme yapılması hatalı olur?
a) 144.425 Mhz
b) 144.010 Mhz ✓ Doğru cevap
c) 145.775 Mhz
d) 145.250 Mhz
AÇIKLAMA
144.000-144.150 MHz segmenti IARU Region-1 bant planında yalnızca CW/zayıf-sinyal (weak-signal — çok düşük güçte, hassas alıcı gerektiren) modlarına ayrılmıştır; bu dar bantta FM (geniş bantlı bir mod) kullanmak, aynı segmentteki hassas çalışmaları bozar.
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 10

## Slide 13
Soru 11 · Genel Bilgi
Amatör tekrarlayıcı (Repeater / Röle) istasyonları ne amaçla kullanılır?
a) İyonosferik açılımların izlenmesine olanak sağlamak amacıyla
b) Direkt haberleşme yapabilen istasyonların haberleşmesi için
c) İki ayrı frekans kullanımının haberleşmeye getirdiği esneklikten faydalanmak amacıyla
d) Doğrudan haberleşme sağlayamayan istasyonların haberleşmesini sağlamak amacıyla ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Röle, genellikle yüksek bir noktaya (tepe, kule) kurularak, birbirini doğrudan (line-of-sight — görüş hattı ile) göremeyen istasyonların sinyalini alıp güçlendirerek yeniden yayınlar; böylece menzil sorunu olan istasyonlar haberleşebilir.
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 11

## Slide 14
Soru 12 · Q-Kodları
Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi Q kodu kullanılır?
a) QRU
b) QRV ✓ Doğru cevap
c) QRT
d) QRZ
AÇIKLAMA
QRV, 'hazırım / göndermeye hazırım' anlamına gelir; göndermeye başlamadan önce hazır olunduğunu bildirmek için kullanılır.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 12

## Slide 15
Soru 13 · Bant Planı
144.0 – 144.1 Mhz'de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?
a) Yalnızca CW ✓ Doğru cevap
b) CW ve RTTY
c) Yalnızca SSB
d) CW ve SSB
AÇIKLAMA
2 metre bandının en altındaki bu dar segment, dünya çapında CW ve zayıf-sinyal çalışmalarına ayrılmıştır; başka mod kullanılmaz.
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 13

## Slide 16
BÖLÜM 2: Mors İşletme Kuralları ve Çağrı İşareti Bölgeleri
• CW (Mors) haberleşmesinde gönderim hızı, karşı operatörün alma becerisine göre ayarlanır — kendi hızınıza göre değil.
• Uluslararası tehlike çağrısı MAYDAY (sesli) / SOS (Mors) ile başlar; bunlar diğer tüm trafiğin önüne geçer.
• Çağrı işaretindeki bölge numarası, istasyonun bulunduğu coğrafi bölgeyi (il grubunu) gösterir.
Bu bölümün kaynağı: Uluslararası CW işletme kuralları; ITU tehlike/acil durum prosedürleri; çağrı işareti bölge listesi.
İşletme — Bölüm 2 Girişi

## Slide 17
Soru 14 · Mors İşletme
Bir telsiz operatörü CW modunda gönderme yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
a) Haberi kendi becerisine göre bir hızla gönderir
b) Uluslararası kurala göre 18 grup üzerinden gönderir
c) Ortalama 12 grup üzerinden gönderir
d) Karşısındaki operatörün alma becerisine göre gönderir ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
İyi CW işletme kuralı, karşı operatörün rahatça takip edebileceği bir hızda göndermektir; kendi hızına göre göndermek karşı tarafı zorlayabilir.
Kaynak: Uluslararası CW işletme adabı.
İşletme — Soru 14

## Slide 18
Soru 15 · Q-Kodları
QRS kodunun anlamı nedir?
a) Daha yavaş gönderiniz ✓ Doğru cevap
b) Daha hızlı gönderiniz
c) RST raporu gönderiniz
d) İstediğiniz şekilde gönderiniz
AÇIKLAMA
QRS, karşı istasyondan gönderim hızını düşürmesini rica etmek için kullanılır (QRQ ise tam tersi — daha hızlı gönderilmesini ister).
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 15

## Slide 19
Soru 16 · Fonetik Alfabe
Uluslararası fonetik alfabeye göre AE6JTK'nın hecelemesi ne şekilde yapılır?
a) Alpha, Echo, Six, Juliet, Ticket, Kilo
b) Alpha, Echo, Seven, January, Tango, Kilo
c) Alpha, Echo, Six, Juliet, Tango, Kilo ✓ Doğru cevap
d) Alpha, Echo, Six, January, Ticket, Kilo
AÇIKLAMA
Her harf ve rakam, NATO/uluslararası fonetik alfabedeki karşılığıyla okunur: A=Alpha, E=Echo, 6=Six, J=Juliet, T=Tango, K=Kilo.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 16

## Slide 20
Soru 17 · Acil Durum
Telsiz telefon haberleşmesinde uluslararası kurallara göre tehlike anında yapılan çağrı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?
a) Mayday ✓ Doğru cevap
b) SOS
c) Help
d) CQ
AÇIKLAMA
Sesli (telefon) haberleşmede uluslararası tehlike çağrısı MAYDAY'dir; SOS ise Mors (CW) haberleşmesinde kullanılan eşdeğer tehlike sinyalidir.
Kaynak: ITU acil durum işletme kuralları.
İşletme — Soru 17

## Slide 21
Soru 18 · Zaman
Uluslararası amatör radyo haberleşmelerinde hangi uluslararası saat sistemi kullanılır?
a) USC
b) EST
c) UTC ✓ Doğru cevap
d) Yerel saat
AÇIKLAMA
UTC (Coordinated Universal Time), zaman dilimi farkı olmadan dünya çapında ortak referans olarak kullanılan saattir; loglarda ve DX haberleşmesinde standarttır.
Kaynak: UTC standardı.
İşletme — Soru 18

## Slide 22
Soru 19 · Genel Bilgi
Simplex çalışma sisteminde, aynı anda:
a) Tek frekans kullanılır, haberleşme çift yönlüdür
b) Tek frekans kullanılır, haberleşme tek yönlüdür ✓ Doğru cevap
c) Çift frekans kullanılır, haberleşme tek yönlüdür
d) Çift frekans kullanılır, haberleşme çift yönlüdür
AÇIKLAMA
Simplex'te aynı frekans hem gönderme hem almada kullanılır, ama aynı anda sadece bir taraf gönderebilir (sırayla konuşulur) — bu yüzden 'aynı anda tek yönlü'dür. (Karşıt sistem duplex/röle, ayrı gönderme-alma frekansı kullanır.)
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 19

## Slide 23
Soru 20 · Genel Bilgi
Yaklaşık 5000 mil uzaklıkta radyo iletişimi yapmadan önce anten yönünün bulunmasında hangi harita türü kullanılmaktadır?
a) Dünya haritası
b) Azimut haritası ✓ Doğru cevap
c) Topografik harita
d) Merkatör haritası
AÇIKLAMA
Azimut haritası (azimuthal map — merkezi kendi konumunuz olan, yönleri ve uzaklıkları doğru gösteren özel harita türü), yönlü anteni hedef ülkeye doğru çevirmek için doğru pusula açısını (derece) verir.
Kaynak: DX haberleşme teknikleri.
İşletme — Soru 20

## Slide 24
Soru 21 · Genel Bilgi
Verici çıkış test ve kontrolleri sırasında, havada gereksiz karıştırmalara sebep olmamak için ne kullanılır?
a) Rezonanslı anten
b) Rezonanssız anten
c) Suni anten (Dummy Load — gerçek bir anten yerine takılan, RF enerjisini havaya yaymadan ısıya çeviren test yükü) ✓ Doğru cevap
d) Kullanılmayan bir frekans
AÇIKLAMA
Suni anten (dummy load), vericinin çıkışını test ederken sinyali havaya yaymaz; böylece diğer amatörlere parazit verilmez.
Kaynak: Genel telsiz test teknikleri.
İşletme — Soru 21

## Slide 25
Soru 22 · Genel Bilgi
Türkiye'deki amatörlere ait QSL kartlarında yazılı bulunan "IARU ZONE 20" ifadesi ne anlama gelmektedir?
a) Türkiye'nin üyelik sırasını
b) Türkiye'nin başarı sıralamasındaki yerini
c) Türkiye'nin bölge numarasını ✓ Doğru cevap
d) Türkiye'nin üyelik kodunu
AÇIKLAMA
IARU (dünya amatörlerini temsil eden uluslararası birlik), coğrafi takip amacıyla dünyayı numaralı bölgelere ayırmıştır; Türkiye bu sistemde 20 numaralı bölgededir.
Kaynak: IARU bölge (zone) numaralandırma sistemi.
İşletme — Soru 22

## Slide 26
Soru 23 · Q-Kodları
Telsiz telgraf haberleşmesinde QRX kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini anlatır?
a) Göndermeye başlayabilir miyim
b) Mesajınız var mı
c) Meşgul müsünüz
d) Beni tekrar ne zaman arayacaksınız ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
QRX, karşı istasyondan ne zaman tekrar arayacağını sormak/bildirmek için kullanılır (kısa bir ara verme anlamı da taşır).
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 23

## Slide 27
Soru 24 · Çağrı İşareti Bölgeleri
TA2EX/3 çağrı işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Adalarda çalışan bir amatörün çağrı işaretini
b) 2.Bölgeden 3.Bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir ✓ Doğru cevap
c) B lisansı ile A lisanslı istasyonda çalışan amatörün çağrı işaretini
d) Hiçbiri
AÇIKLAMA
Çağrı işaretine "/" ile eklenen bölge numarası, operatörün kendi kayıtlı bölgesi (2) dışında, geçici olarak bulunduğu bölgeyi (3) gösterir.
Kaynak: Çağrı işareti bölge değişikliği kuralı.
İşletme — Soru 24

## Slide 28
BÖLÜM 3: Q-Kodları, Terimler ve QSL
• Q-kodları, dil farkını aşan, uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleridir — her biri sabit bir anlama gelir.
• QSL kartı, yapılan bir haberleşmenin gerçekleştiğini karşılıklı teyit eden geleneksel amatör telsiz kartıdır.
Bu bölümün kaynağı: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri). QSL kart geleneği.
İşletme — Bölüm 3 Girişi

## Slide 29
Soru 25 · Q-Kodları
Telsiz telgraf haberleşmesinde "beni duyabiliyor musunuz?" sorusu aşağıdaki kısaltmalardan hangisiyle ifade edilir?
a) QSK ✓ Doğru cevap
b) QRK
c) QBD
d) QSA
AÇIKLAMA
QSK, "gönderimleriniz arasında beni duyabiliyor musunuz?" anlamına gelir — yani doğrudan DUYULABİLİRLİĞİ sorar. Karıştırılmaması gereken yakın kodlar: QRK sinyalin OKUNABİLİRLİK derecesini (anlaşılırlığını) sorar, QSA ise sinyal ŞİDDETİNİ (gücünü) sorar.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 25

## Slide 30
Soru 26 · Genel Bilgi
Broadcast teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tek yönlü radyo yayınıdır ✓ Doğru cevap
b) Sayısal veri iletişimi ile telsiz telgraf haberleşmesidir
c) İki radyo istasyonunun karşılıklı konuşması ile ilgili radyo yayınıdır
d) İstasyon programlarının otomatik olarak yeniden gönderilmesi olayıdır
AÇIKLAMA
Broadcast (yayın), bir vericiden çok sayıda alıcıya tek yönlü, karşılıklı olmayan yayındır — amatör telsizcilikte bu tür yayın yasaktır (amatör haberleşme çift yönlü ve karşılıklıdır).
Kaynak: Genel telsiz terminolojisi.
İşletme — Soru 26

## Slide 31
Soru 27 · Genel Bilgi
Radyo sinyallerinin yayılmasında kullanılan kritik açı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belirli iyonosfer şartlarında bir radyo dalgasının dünyaya dönen en alçak açısıdır
b) Belirli iyonosfer şartlarında bir radyo dalgasının dünyaya dönen en yüksek açısıdır ✓ Doğru cevap
c) Temas sağlanması istenen DX istasyonun pusula yönünden 180 derece ters yönüdür
d) Temas sağlanması istenen DX istasyonun pusula yönündeki açısıdır
AÇIKLAMA
Kritik açı, iyonosferden (üst atmosferdeki yüklü parçacık tabakası — radyo dalgalarını yansıtabilir) yansıyıp dünyaya geri dönebilen bir dalganın erişebileceği en yüksek gönderim açısıdır; bu açının üzerinde gönderilen dalga uzaya kaçar, geri dönmez.
Kaynak: Radyo dalga yayılımı (propagasyon) teorisi.
İşletme — Soru 27

## Slide 32
Soru 28 · Çağrı Önekleri
Çağrı işaretinin başında DL olan bir istasyon hangi ülkeye aittir?
a) Danimarka
b) Dominik
c) Almanya ✓ Doğru cevap
d) Arjantin
AÇIKLAMA
DL, Almanya'ya ayrılmış amatör çağrı işareti ön eklerinden biridir.
Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).
İşletme — Soru 28

## Slide 33
Soru 29 · Genel Bilgi
Amatör telsiz telgraf haberleşmesi için istasyon açıldığında yapılacak ilk işlem:
a) Amatör bandda hemen çağrı yapmaktır
b) Bir süre mors alma pratiği yaparak göndermeye geçmektir
c) Çalışılacak bandda kısa bir süre dinleme yaparak haberleşme koşullarının uygun olup olmadığını tespit etmek ve bandda çalışan istasyon bulunup bulunmadığına bakmaktır ✓ Doğru cevap
d) Bir seri V harfi göndererek karşı istasyonun alıcısını ayarlamasını sağlamaktır
AÇIKLAMA
İyi işletme adabı, göndermeden önce dinlemektir — bant koşullarını değerlendirmek ve zaten kullanılan bir frekansa çıkıp karışıklık yaratmamak için.
Kaynak: Genel amatör telsiz işletme adabı.
İşletme — Soru 29

## Slide 34
Soru 30 · Fonetik Alfabe
Bir telsiz telefon konuşmasında SEVEN (yedi rakamı) kelimesinin hecelenmesi nasıldır?
a) Sierra - Echo - Victor - Echo - November ✓ Doğru cevap
b) Spain - Europa - Victor - Europa - November
c) Sugar - Europa - Very - Europa - November
d) Sierra - Echo - Very - Echo - November
AÇIKLAMA
Rakamların yanlış anlaşılmasını önlemek için ITU rakam hecelemesi kullanılır: SEVEN → Sierra-Echo-Victor-Echo-November.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 30

## Slide 35
Soru 31 · Kısaltmalar
Telsiz haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan biri olan CL neyi ifade eder?
a) İstasyon haberleşmeye hazır
b) Görüşmeyi onaylıyorum
c) Görüşmeyi kesiyorum
d) İstasyonumu kapatıyorum ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
CL (closing), operatörün istasyonunu kapatacağını, artık dinlemede olmayacağını bildirir.
Kaynak: Uluslararası prosedürel Mors işaretleri.
İşletme — Soru 31

## Slide 36
Soru 32 · Q-Kodları
Telsiz telgraf haberleşmesinde "istasyonunuzun tam olarak yeri neresidir" sorusu aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile sorulur?
a) QSB
b) QSO
c) QTH ✓ Doğru cevap
d) QRO
AÇIKLAMA
QTH, karşı istasyonun coğrafi konumunu (kaynak, mevkii) sormak için kullanılan Q-koddur.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 32

## Slide 37
Soru 33 · Genel Bilgi
RTTY kısaltması neyi ifade eder?
a) Telsiz telefonu
b) Radyo teletype'e ✓ Doğru cevap
c) Radyo televizyonu
d) Hiçbiri
AÇIKLAMA
RTTY (Radio Teletype), telsiz üzerinden yazılı metin gönderilen eski bir sayısal haberleşme modudur.
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 33

## Slide 38
Soru 34 · Genel Bilgi
QSL kartları ne için kullanılır?
a) Amatörün ülkesindeki doğal güzellikleri tanıtmak için
b) Amatör istasyonun reklamı amacı ile
c) Karşı taraftaki amatöre jest için
d) Yapılan bir görüşme (QSO) sonunda görüşmeyi onaylamak amacı ile ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
QSL kartı, iki amatör arasında gerçekleşen bir temasın (QSO) karşılıklı olarak yazılı şekilde teyit edilmesi için gönderilen geleneksel karttır.
Kaynak: QSL kart geleneği.
İşletme — Soru 34

## Slide 39
Soru 35 · Genel Bilgi
Amatör telsizciler tarafından kullanılan telgraf kodu hangisidir?
a) AMTOR telgraf kodu
b) BAUD
c) Uluslararası mors kodu ✓ Doğru cevap
d) ASCII kodu
AÇIKLAMA
Amatör telsizcilikte CW (telgraf) haberleşmesi Uluslararası Mors Alfabesi ile yapılır; BAUD bir hız birimi, ASCII bir bilgisayar kodlamasıdır, telgraf kodu değildir.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 35

## Slide 40
BÖLÜM 4: Anten, Enterferans ve TVI
• Enterferans (istenmeyen radyo girişimi), genellikle komşu bir TV/radyo alıcısına sinyal sızmasından kaynaklanır.
• TVI (television interference — televizyon girişimi) ve benzeri sorunları çözmek için filtre kullanımı ve anten mesafesi/yönü önemlidir.
Bu bölümün kaynağı: Genel RF enterferans (girişim) giderme teknikleri.
İşletme — Bölüm 4 Girişi

## Slide 41
Soru 36 · Genel Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi bir transmisyon hattı çeşididir?
a) Tek telli hatlar
b) İki telli paralel hatlar
c) Koaksiyel hatlar
d) Hepsi ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Transmisyon hattı (iletim hattı), vericiden antene RF enerjisi taşıyan hattır; tek telli, iki telli paralel (ladder line) ve koaksiyel (iç içe iki iletkenli kablo) olmak üzere farklı türleri vardır — hepsi geçerli bir iletim hattı çeşididir.
Kaynak: Genel anten/iletim hattı teorisi.
İşletme — Soru 36

## Slide 42
Soru 37 · Bant Planı
20 m amatör bandı hangi frekans aralığındadır?
a) 21.300 - 21.700 Mhz
b) 21.000 - 21.450 Mhz
c) 14.000 - 14.350 Mhz ✓ Doğru cevap
d) 14.050 - 14.225 Mhz
AÇIKLAMA
20 metre bandı 14.000-14.350 MHz aralığındadır (band adı, o frekanstaki dalga boyundan gelir: 14 MHz ≈ 21.4 m, yuvarlanarak '20m' denir).
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 37

## Slide 43
Soru 38 · Genel Bilgi
Herhangi bir alıcının S metre'sinde okunan değer neyi belirler?
a) VFO voltajını
b) Süperheterodin çalışma seviyesini
c) Alıcı antenine gelen sinyal seviyesini ✓ Doğru cevap
d) Squelch ayarını
AÇIKLAMA
S-metre (Signal metre), alıcı antenine ulaşan sinyalin göreceli gücünü gösterir.
Kaynak: Alıcı devre teorisi.
İşletme — Soru 38

## Slide 44
Soru 39 · Genel Bilgi
Bir elektromağnetik dalganın polarizasyonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Vericinin yönüne
b) Propagasyon yönüne
c) Verici anteninin toprağa göre açısına ✓ Doğru cevap
d) Hiçbiri
AÇIKLAMA
Polarizasyon (dikey/yatay), elektrik alanın yönünü ifade eder ve doğrudan verici anteninin fiziksel duruşuna (toprağa göre dikey mi yatay mı monte edildiğine) bağlıdır.
Kaynak: Anten ve elektromanyetik dalga teorisi.
İşletme — Soru 39

## Slide 45
Soru 40 · Genel Bilgi
İstenmeyen radyasyonların ayarlanmış bir antenden yayılma riskini minimum yapabilmek için ne yapılmalıdır?
a) Yüksek SWR oranı sağlamak
b) Filtre veya zayıflatıcı kullanmak ✓ Doğru cevap
c) Besleme kaynağı voltajını denetlemek
d) Çok bandlı anten kullanmak
AÇIKLAMA
Filtre (istenmeyen frekansları söndüren devre) veya zayıflatıcı (attenuator) kullanmak, harmonik ve istenmeyen yan yayılımları azaltarak komşu cihazlara girişimi önler.
Kaynak: RF enterferans giderme teknikleri.
İşletme — Soru 40

## Slide 46
Soru 41 · Genel Bilgi
435 Mhz de bir yagi anten, UHF TV antenine doğru çevrilmiştir. Bunun neticesinde TV de:
a) 435 Mhz de alma güçlüğü doğar
b) RF giriş katında aşırı yükleme olur ✓ Doğru cevap
c) 435 Mhz de osilasyon başlar
d) TV anteninin elemanları hasar görür
AÇIKLAMA
Güçlü, yakın bir vericinin sinyali TV'nin RF giriş katını (ilk yükseltme/karıştırma devresi) aşırı yükleyerek (overload) görüntü/ses bozulmasına yol açabilir — bu kalıcı bir hasar değil, işlevsel bir girişimdir.
Kaynak: RF enterferans (TVI) mekanizmaları.
İşletme — Soru 41

## Slide 47
Soru 42 · Genel Bilgi
HF çalışması, yakınındaki bir TV alıcısını enterfere edebilir. Enterferensa neden olan sinyaller aşağıdakilerden hangisiyle TV ye ulaşır?
a) Toprak yoluyla
b) Vericinin besleme kaynağı vasıtasıyla
c) Verici frekansının polarizasyonu yoluyla
d) TV anteni kablosunun ekranı ve/veya IF katı yoluyla ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
HF sinyalleri en sık, TV anten kablosunun koruma örgüsü (ekran) üzerinden veya TV'nin IF (ara frekans — alıcı içinde sinyalin işlendiği orta aşama frekansı) katına sızarak girişim yapar.
Kaynak: RF enterferans (TVI) mekanizmaları.
İşletme — Soru 42

## Slide 48
Soru 43 · Genel Bilgi
CQ Çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Zayıf bir istasyonun çalıştığı frekansta çağrı yapmak
b) Daima CW kullanmak
c) Sadece uzak istasyonlara çağrı yapmak
d) Çağrıya başlamadan önce frekansın boş olup olmadığını kontrol etmek ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Herhangi bir frekansta çağrı yapmadan önce o frekansın boş olduğundan emin olunmalıdır — dolu bir frekansta çağrı yapmak devam eden bir görüşmeye karışmaktır. CQ çağrısı CW, SSB (ses) veya dijital modların herhangi biriyle yapılabilir; belirli bir mod zorunluluğu yoktur.
⚠ Kaynak soru bankasının resmi cevap anahtarı bu soruda (b) "Daima CW kullanmak" şıkkını işaretlemiştir. Ancak CQ çağrısı için CW kullanma zorunluluğu yoktur (ses ve dijital modlarda da CQ yapılır); işletme adabı açısından doğru uygulama (d) frekansın boş olduğunu kontrol etmektir. Gerçek sınavda bu soru resmi anahtara göre (b) olarak değerlendirilebilir — farkı bilmekte fayda var.
Kaynak: Genel amatör telsiz işletme adabı.
İşletme — Soru 43

## Slide 49
Soru 44 · Raporlama
Aşağıdakilerden hangisi rahat ve net okunabilen bir sinyal seviyesini ifade eder?
a) R1
b) R5 ✓ Doğru cevap
c) S9
d) T9
AÇIKLAMA
RST'nin R (Readability) skalasında en yüksek değer olan 5, sinyalin hiç zorlanmadan, rahatça okunduğunu ifade eder.
Kaynak: RST raporlama sistemi.
İşletme — Soru 44

## Slide 50
Soru 45 · Genel Bilgi
Enterferans riskini azaltmak için, bir UHF TV anteni, kısa dalga verici anteninden ne kadar uzağa yerleştirilmelidir?
a) Mümkün olduğunca uzağa ✓ Doğru cevap
b) Mümkün olduğunca yakına
c) 1.098 m uzaklığa
d) 432 Mhz'in yarım dalga boyu uzağına
AÇIKLAMA
Genel kural: iki anten arasındaki fiziksel uzaklık ne kadar artarsa, güçlü bir vericinin hassas bir alıcıya (TV) sızma riski o kadar azalır — sabit bir mesafe kuralı yoktur, 'mümkün olduğunca uzak' pratik ilkedir.
Kaynak: RF enterferans giderme teknikleri.
İşletme — Soru 45

## Slide 51
Soru 46 · Çağrı İşareti Bölgeleri
Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA5A gibi bir çağrı işareti duyulduğunda, bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a) Ankara
b) Adana ✓ Doğru cevap
c) Mardin
d) Trabzon
AÇIKLAMA
Bölge numarası 5, Akdeniz/Orta Anadolu'nun güneyindeki illeri kapsar; bu grupta Adana yer alır.
Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.
İşletme — Soru 46

## Slide 52
Soru 47 · Çağrı İşareti Bölgeleri
Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA7AC gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a) Şırnak
b) Erzincan ✓ Doğru cevap
c) Bingöl
d) Denizli
AÇIKLAMA
Bölge numarası 7, Karadeniz'in doğusu ve iç kesimlerindeki illeri kapsar; bu grupta Erzincan yer alır.
Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.
İşletme — Soru 47

## Slide 53
BÖLÜM 5: Zaman Hesabı II, Frekans/SSB ve Çağrı Kuralları
• SSB (Single Side Band — tek yan bant, taşıyıcısı bastırılmış ses modülasyonu) haberleşmesi belirli frekans segmentlerinde yapılır, tüm bant boyunca değil.
• Acil durum çağrıları, devam eden normal görüşmelerin önüne geçer — bu evrensel bir kuraldır.
Bu bölümün kaynağı: Boylam-saat dönüşümü; IARU Region-1 amatör bant planı.; ITU acil durum önceliği kuralı.
İşletme — Bölüm 5 Girişi

## Slide 54
Soru 48 · Zaman Hesabı
Greenwich'te 20 Ekim saat 23:00 iken 40 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?
a) 20 Ekim saat 11:10
b) 20 Ekim saat 00:40
c) 21 Ekim saat 01:40 ✓ Doğru cevap
d) 21 Ekim saat 11:10
AÇIKLAMA
40° doğu = 40/15 = 2 saat 40 dakika ileri. 23:00 + 2:40 = 01:40, gün bir ileri geçer: 21 Ekim, 01:40.
Kaynak: Boylam-saat dönüşümü.
İşletme — Soru 48

## Slide 55
Soru 49 · Zaman Hesabı
30 derece doğu boylamında bulunan bir ülkede saat 22:00 iken 30 derece batı boylamında bulunan bir başka ülkede saat kaç olur?
a) Aynı gün 14:00
b) Aynı gün 18:00 ✓ Doğru cevap
c) Ertesi gün 06:00
d) Ertesi gün 14:00
AÇIKLAMA
İki nokta arasındaki toplam boylam farkı 60 derece (30+30) = 4 saat. Doğu noktası batı noktasından ileridedir, o yüzden batıdaki saat 4 saat geridir: 22:00 - 4:00 = 18:00, aynı gün.
Kaynak: Boylam-saat dönüşümü.
İşletme — Soru 49

## Slide 56
Soru 50 · Bant Planı
Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?
a) 14010 Khz
b) 7010 Khz
c) 14250 Khz ✓ Doğru cevap
d) 21035 Khz
AÇIKLAMA
14000-14100 kHz ve benzeri bant altları CW/veri moduna ayrılmıştır; 14250 kHz ise 20m bandının SSB (fone) segmentindedir.
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 50

## Slide 57
Soru 51 · Q-Kodları
Frekansı değiştirdiğinizi belirtmek için kullanılan "Q" sinyali hangisidir?
a) QRU
b) QSY ✓ Doğru cevap
c) QSL
d) QRZ
AÇIKLAMA
QSY, 'frekans değiştiriyorum' veya 'başka frekansa geçelim mi' anlamına gelir.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 51

## Slide 58
Soru 52 · Acil Durum
Eğer başka bir istasyonla konuşuyorken bir acil durum çağrısı duymuşsanız, ne yapmalısınız?
a) Frekansın kullanımda olduğunu çağrı istasyonuna söyleyiniz
b) Çağrı istasyonunu en yakın acil durum ağ frekansına yönlendiriniz
c) Çağrıyı görmezden geliniz ve konuşmanıza devam ediniz
d) Derhal konuşmayı bırakınız ve acil duruma cevap veriniz ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Can/mal güvenliğini ilgilendiren acil durum çağrıları, her türlü normal görüşmenin önündedir; derhal görüşme bırakılıp acil duruma yanıt verilmelidir.
Kaynak: ITU acil durum önceliği kuralı.
İşletme — Soru 52

## Slide 59
Soru 53 · Genel Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi sadece uzak mesafe istasyonlarında genel bir çağrıdır?
a) CQ CQ CQ de TA2KA TA2KA TA2KA k
b) TA2R de TA2KA TA2KA kn
c) CQ DL CQ DL CQ DL de TA2KA TA2KA TA2KA k
d) CQ DX CQ DX CQ DX de TA2KA TA2KA TA2KA ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
"CQ DX", özellikle uzak/yabancı ülke istasyonlarını arayan bir genel çağrıdır (DX = uzak mesafe istasyonu); "CQ DL" belirli bir ülkeyi (Almanya) hedefler, düz CQ herkese, "de" ile başlayan ikinci örnek ise belirli bir istasyona özel çağrıdır.
Kaynak: Genel amatör telsiz çağrı adabı.
İşletme — Soru 53

## Slide 60
Soru 54 · Genel Bilgi
"CQ contest CQ contest this is TA2KA" gibi bir çağrı hangi anlama gelir?
a) TA2KA genel çağrı yapıyor
b) TA2KA test yapıyor
c) TA2KA yarışma istasyonlarına genel çağrı yapıyor ✓ Doğru cevap
d) TA2KA deprem duyurusu yapıyor
AÇIKLAMA
"CQ contest", özellikle o sırada devam eden bir yarışmaya (contest) katılan diğer istasyonları hedefleyen özel bir genel çağrı türüdür.
Kaynak: Genel amatör telsiz çağrı adabı.
İşletme — Soru 54

## Slide 61
Soru 55 · Fonetik Alfabe
TB3CTR'nin milli fonetik alfabeye göre hecelemesi ne şekilde yapılır?
a) Tokat - Bolu - Üç - Çankırı - Tekirdağ - Rize
b) Trabzon - Bursa - Üç - Ceyhan - Trabzon - Rize ✓ Doğru cevap
c) Tekirdağ - Bolu - Üç - Çankırı - Tekirdağ - Rize
d) Tunceli - Bursa - Üç - Ceyhan - Trabzon - Rize
AÇIKLAMA
Ulusal fonetik alfabede her harf bir il adıyla okunur: T=Trabzon, B=Bursa, 3=Üç, C=Ceyhan, T=Trabzon, R=Rize.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 55

## Slide 62
Soru 56 · Fonetik Alfabe
YM2ZIP milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?
a) Yalova - Manisa - İki - Zonguldak - İzmir - Pazar ✓ Doğru cevap
b) Yankee - Muğla - Two - Zulu - India - Papa
c) Yozgat - Mardin - İki - Zonguldak - İzmir - Papa
d) Yalova - Muş - İki - Zonguldak - İzmir - Pazar
AÇIKLAMA
Ulusal fonetik alfabede: Y=Yalova, M=Manisa, 2=İki, Z=Zonguldak, I=İzmir, P=Pazar.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 56

## Slide 63
Soru 57 · Genel Bilgi
VHF bandında haberleşme için elektromanyetik dalgaların yayılımı hangi şekilde gerçekleşir?
a) Yer dalgaları ile
b) İyonosfer yansıma ile
c) Direkt dalgalar ile ✓ Doğru cevap
d) Troposferik yansıma ile
AÇIKLAMA
VHF (30-300 MHz) bandında normal şartlarda dalgalar iyonosferden yansımaz; menzil, verici ve alıcı arasındaki doğrudan görüş hattına (direkt dalga) bağlıdır.
Kaynak: Radyo dalga yayılımı (propagasyon) teorisi.
İşletme — Soru 57

## Slide 64
Soru 58 · Genel Bilgi
Crossband ne anlama gelir?
a) Ayrı bandlarda almak ve göndermek ✓ Doğru cevap
b) Aynı bandda hem CW hem de SSB çalışmak
c) Bandın bir tarafında alma, bir tarafında gönderme yapmak
d) Bandın uygun yerinde çalışmak
AÇIKLAMA
Crossband, bir bantta gönderip başka bir bantta (örn. VHF gönder, UHF al) almak anlamına gelir — genellikle röle veya özel bağlantı senaryolarında kullanılır.
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 58

## Slide 65
Soru 59 · Genel Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi ara frekans anlamına gelir?
a) TVI
b) BCI
c) RI
d) IF ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
IF (Intermediate Frequency — ara frekans), süperheterodin alıcılarda gelen sinyalin işlenmek üzere dönüştürüldüğü sabit orta aşama frekansıdır.
Kaynak: Alıcı devre teorisi.
İşletme — Soru 59

## Slide 66
BÖLÜM 6: Ülke Önekleri ve Zaman/Bant Sınırları
• Her ülkeye ITU tarafından belirli çağrı işareti ön ek blokları tahsis edilmiştir; bu önekler dünya çapında standarttır.
• Belge sınıfına göre erişilebilen frekans bantları ve güç sınırları farklıdır.
Bu bölümün kaynağı: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları). IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Bölüm 6 Girişi

## Slide 67
Soru 60 · Çağrı Önekleri
VK çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
a) İngiltere
b) Kanada
c) Japonya
d) Avustralya ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
VK, Avustralya'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.
Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).
İşletme — Soru 60

## Slide 68
Soru 61 · Çağrı Önekleri
Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi Belçika'ya aittir?
a) OH
b) ON ✓ Doğru cevap
c) OX
d) EA
AÇIKLAMA
ON, Belçika'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir (OH Finlandiya'ya, EA İspanya'ya aittir).
Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).
İşletme — Soru 61

## Slide 69
Soru 62 · Fonetik Alfabe
OSCAR kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?
a) Oscar - Sierra - Charlie - Alpha - Radio
b) Oscar - Six - Charlie - Alabama - Romeo
c) Oscar - Sierra - Charlie - Alpha - Romeo ✓ Doğru cevap
d) Otto - Sierra - Charlie - Alpha - Radio
AÇIKLAMA
O=Oscar, S=Sierra, C=Charlie, A=Alpha, R=Romeo — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 62

## Slide 70
Soru 63 · Fonetik Alfabe
SK4UZ çağrı işaretinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelemesi nasıldır?
a) Simon - Kilo - Four - Uniform - Zulu
b) Sierra - Kilo - Four - Ultra - Zulu
c) Seven - Kilo - Four - Ultra - Zulu
d) Sierra - Kilo - Four - Uniform - Zulu ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
S=Sierra, K=Kilo, 4=Four, U=Uniform, Z=Zulu — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 63

## Slide 71
Soru 64 · Zaman
Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ulusal saati ifade eder?
a) UTC
b) QST
c) QTC
d) MSA ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Soru bankasında MSA, ulusal/yerel saat için kullanılan kısaltma olarak işaretlenmiştir; UTC evrensel/uluslararası saati ifade eder (QST=bülten, QTC=mesaj sayısı Q-kodlarıdır, saatle ilgili değildir).
Kaynak: Resmî cevap anahtarı.
İşletme — Soru 64

## Slide 72
Soru 65 · Q-Kodları
QST kodunun manası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava basıncı
b) Parazit
c) Bülten ✓ Doğru cevap
d) Sinyal raporu
AÇIKLAMA
QST, herkese yönelik genel bir duyuru/bülten anlamına gelir (ARRL'ın aylık dergisinin adı da buradan gelir).
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 65

## Slide 73
Soru 66 · Q-Kodları
Aşağıdakilerden hangisi telsiz haberleşmesinde "meşgulüm" ifadesinin Q kodu karşılığıdır?
a) QRK
b) QRX
c) QRL ✓ Doğru cevap
d) QSL
AÇIKLAMA
QRL, 'meşgulüm / frekans kullanımda' anlamına gelir.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 66

## Slide 74
Soru 67 · Bant Sınırları
1810 -1850 Khz frekans bandı, hangi sınıf amatör telsizciler için verilmiştir?
a) A sınıfı ✓ Doğru cevap
b) B sınıfı
c) A ve B sınıfı
d) Hiçbiri
AÇIKLAMA
160 metre bandının bu segmenti, yetki tablosunda yalnızca A sınıfı belge sahiplerine açıktır.
Kaynak: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1 (sınıf-bant yetki tablosu).
İşletme — Soru 67

## Slide 75
Soru 68 · Çağrı İşareti Bölgeleri
Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?
a) Niğde
b) Manisa
c) Malatya ✓ Doğru cevap
d) Yozgat
AÇIKLAMA
Bölge numarası 8, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyindeki illeri kapsar; bu grupta Malatya yer alır.
Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.
İşletme — Soru 68

## Slide 76
Soru 69 · Çağrı İşareti Bölgeleri
Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA1BT gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?
a) Konya
b) Edirne ✓ Doğru cevap
c) Ordu
d) Adana
AÇIKLAMA
Bölge numarası 1, Trakya ve çevresindeki illeri kapsar; bu grupta Edirne yer alır.
Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.
İşletme — Soru 69

## Slide 77
Soru 70 · Zaman Hesabı
90 derece batı boylamında yerel saat 14:10 iken 90 derece doğu boylamında bulunan bir başka yerde saat kaç olacaktır?
a) 02:10 ✓ Doğru cevap
b) 19:10
c) 21:10
d) 18:10
AÇIKLAMA
İki nokta arasındaki toplam fark 180 derece = 12 saat. Doğudaki nokta ileridedir: 14:10 + 12:00 = 02:10 (ertesi gün).
Kaynak: Boylam-saat dönüşümü.
İşletme — Soru 70

## Slide 78
Soru 71 · Zaman Hesabı
31 Aralık 2001 pazartesi günü Londra'da saat 24:00 iken 90 derece doğu boylamında bulunan başka bir yerde saat kaç olacaktır?
a) 1 Ocak 2002 Salı, saat 06:00 ✓ Doğru cevap
b) 31 Aralık 2001 Pazartesi, saat 06:00
c) 31 Aralık 2001 Pazartesi, saat 18:00
d) 1 Ocak 2002 Salı, saat 18:00
AÇIKLAMA
90° doğu = 6 saat ileri. Londra'da 24:00 (gece yarısı, gün değişim anı) + 6:00 = 06:00, ve gün zaten 1 Ocak'a geçmiş olur: 1 Ocak 2002 Salı, 06:00.
Kaynak: Boylam-saat dönüşümü.
İşletme — Soru 71

## Slide 79
Soru 72 · Bant Sınırları
14 Mhz amatör bandını tek başına kullanabilme izni, hangi sınıf amatör telsizcilik belgesi sahiplerine tanınmıştır?
a) A sınıfı ✓ Doğru cevap
b) B sınıfı
c) C sınıfı
d) Hiçbiri
AÇIKLAMA
20 metre (14 MHz) bandı, sınıf yetki tablosunda temel olarak A sınıfına tanınmıştır; B/C sınıfı bu bandda bağımsız çalışamaz.
Kaynak: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1 (sınıf-bant yetki tablosu).
İşletme — Soru 72

## Slide 80
BÖLÜM 7: Sınıf Bant Sınırları, Çağrı İşareti ve Emisyon Gücü
• Her belge sınıfının erişebildiği bantlar ve o bantlarda kullanabileceği azami çıkış gücü farklıdır.
• Çağrı işaretine eklenen "/bölge" eki, operatörün geçici olarak başka bir bölgede çalıştığını gösterir.
Bu bölümün kaynağı: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1; çağrı işareti bölge değişikliği kuralı.
İşletme — Bölüm 7 Girişi

## Slide 81
Soru 73 · Bant Sınırları
B sınıfı amatör telsizcinin kullanamayacağı frekanslar aşağıdakilerden hangileridir?
a) 144 - 146 Mhz
b) 1240 - 1300 Mhz
c) 5650 - 5670 Mhz
d) 1810 - 1840 Khz ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
1810-1840 kHz (160m bandının bu kısmı) yetki tablosunda sadece A sınıfına açıktır; 144-146 MHz, 1240-1300 MHz ve 5650-5670 MHz ise B sınıfının da erişebildiği bantlardandır.
Kaynak: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1.
İşletme — Soru 73

## Slide 82
Soru 74 · Çağrı İşareti Bölgeleri
TA5BI/2 çağrı kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 2.Bölgede çalışan bir amatör istasyonun çağrı işaretidir
b) C sınıfı amatör telsizciye ait bir istasyonun çağrı kodudur
c) 5.Bölgeden 2.Bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir ✓ Doğru cevap
d) Hiçbir
AÇIKLAMA
Çağrı işaretinin kendisi 5. bölge kayıtlıdır (TA5BI); "/2" eki, operatörün şu an 2. bölgede geçici olarak bulunduğunu gösterir.
Kaynak: Çağrı işareti bölge değişikliği kuralı.
İşletme — Soru 74

## Slide 83
Soru 75 · Çağrı İşareti Bölgeleri
Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA6YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?
a) Giresun
b) Manisa
c) Kars
d) Yozgat ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Bölge numarası 6, Orta/Kuzey Anadolu'daki illeri kapsar; bu grupta Yozgat yer alır.
Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.
İşletme — Soru 75

## Slide 84
Soru 76 · Fonetik Alfabe
AFET kelimesinin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?
a) Afyon - Fatsa - Erzurum - Tekirdağ
b) Ankara - Fatsa - Erzincan - Tokat
c) Amasya - Fatsa - Edirne - Tire
d) Ankara - Fatsa - Edirne - Trabzon ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Ulusal fonetik alfabede: A=Ankara, F=Fatsa, E=Edirne, T=Trabzon.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 76

## Slide 85
Soru 77 · Genel Bilgi
"Uplink" kavramı neyi ifade eder?
a) Röle giriş frekansını
b) Radyolink giriş frekansını
c) Uydudan yere olan frekansı (iniş)
d) Yerden uyduya olan frekansı (çıkış) ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Uplink, yer istasyonundan uyduya giden sinyal yönünü ifade eder; ters yön (uydudan yere) downlink olarak adlandırılır.
Kaynak: Amatör uydu haberleşmesi terminolojisi.
İşletme — Soru 77

## Slide 86
Soru 78 · Genel Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi "Radyo yayın enterferansı" anlamına gelir?
a) TVI
b) BCI ✓ Doğru cevap
c) RI
d) IF
AÇIKLAMA
BCI (Broadcast Interference), bir amatör vericinin ticari radyo yayın alıcılarına verdiği girişimi ifade eder (TVI aynı durumun televizyon karşılığıdır).
Kaynak: RF enterferans terminolojisi.
İşletme — Soru 78

## Slide 87
Soru 79 · Çağrı Önekleri
PY çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
a) Brezilya ✓ Doğru cevap
b) Hollanda
c) İsveç
d) Almanya
AÇIKLAMA
PY, Brezilya'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.
Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).
İşletme — Soru 79

## Slide 88
Soru 80 · Fonetik Alfabe
QSX'in uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?
a) Quebec - Six - X Ray
b) Quebec - Sierra - X Ray ✓ Doğru cevap
c) Kilo - Sierra - X Ray
d) Kilo - Seven - X Ray
AÇIKLAMA
Q=Quebec, S=Sierra, X=X-Ray — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 80

## Slide 89
Soru 81 · Q-Kodları
QRT kodunun manası nedir?
a) Dinlemede kalın veya dinliyorum
b) Göndermeyi durdurayım mı ✓ Doğru cevap
c) Mevkiiniz neresidir?
d) Mesajım var
AÇIKLAMA
QRT, göndermeyi durdurmak/kesmek anlamına gelir (soru olarak sorulduğunda 'durdurayım mı' anlamındadır).
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 81

## Slide 90
Soru 82 · Q-Kodları
QRZ kodunun manası nedir?
a) V serisi göndereyim mi?
b) Beni kim çağırıyor? ✓ Doğru cevap
c) Gücü azaltayım mı?
d) Hazırım
AÇIKLAMA
QRZ, 'beni şu an kim çağırıyor?' sorusunu ifade eder — genellikle birden fazla çağrı duyulduğunda kullanılır.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 82

## Slide 91
Soru 83 · Genel Bilgi
73 kısaltması mors haberleşmesinde hangi anlama gelir?
a) Göndermenin tam ve doğru olarak alındığını belirtmek
b) CQ genel çağrısı
c) Selamlar ✓ Doğru cevap
d) İstasyonumu kapatıyorum
AÇIKLAMA
73, CW/telsiz kültüründe köklü, evrensel bir 'iyi dilekler / selamlar' ifadesidir; genellikle görüşme sonunda kullanılır.
Kaynak: Geleneksel telgraf kısaltmaları.
İşletme — Soru 83

## Slide 92
Soru 84 · Güç Sınırları
10100 - 10150 Khz frekans bandına müsaade edilen azami çıkış gücü (PEP) ne kadardır?
a) 400 W
b) 150 W
c) 100 W
d) 75 W ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
30 metre (10.1 MHz) bandında, diğer servislerle paylaşımlı olması nedeniyle amatörlere düşük bir azami çıkış gücü (PEP — Peak Envelope Power, tepe zarf gücü) sınırı tanınmıştır: 75 W.
Kaynak: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1 (güç sınırları).
İşletme — Soru 84

## Slide 93
BÖLÜM 8: Çağrı Bölgeleri, Fonetik Hece ve Zaman Hesabı III
• Çağrı işareti öneki ve bölge numarası birlikte okunduğunda, operatörün belge sınıfı ve konumu hakkında bilgi verir.
• Fonetik alfabe hecelemesinde her harf/rakam sabit bir karşılığa sahiptir; bu karşılıklar ezbere bilinmelidir.
Bu bölümün kaynağı: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi. Çağrı işareti bölge numaraları listesi.
İşletme — Bölüm 8 Girişi

## Slide 94
Soru 85 · Çağrı İşareti Bölgeleri
Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8UJ gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a) Nevşehir
b) Şanlıurfa ✓ Doğru cevap
c) Kars
d) Bursa
AÇIKLAMA
Bölge numarası 8, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyindeki illeri kapsar; bu grupta Şanlıurfa yer alır.
Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.
İşletme — Soru 85

## Slide 95
Soru 86 · Çağrı İşareti Bölgeleri
Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TB3CCW gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a) Mersin
b) Uşak
c) Manisa ✓ Doğru cevap
d) Aydın
AÇIKLAMA
Bölge numarası 3, Ege bölgesindeki illeri kapsar; bu grupta Manisa yer alır. (Önek TB, B veya C sınıfı belge sahibine aittir.)
Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.
İşletme — Soru 86

## Slide 96
Soru 87 · Bant Planı
Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?
a) 14010 Khz
b) 7010 Khz
c) 14250 Khz ✓ Doğru cevap
d) 21035 Khz
AÇIKLAMA
14250 kHz, 20m bandının SSB (fone) segmentindedir; diğer seçenekler CW/veri segmentlerindedir.
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 87

## Slide 97
Soru 88 · Bant Planı
40 m bandı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 21000 - 21450 Khz
b) 20 - 21 Ghz
c) 7000 - 7100 Khz ✓ Doğru cevap
d) 14000 - 14350 Khz
AÇIKLAMA
40 metre bandı 7000-7100 kHz aralığındadır.
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 88

## Slide 98
Soru 89 · Çağrı İşareti Bölgeleri
TA2KA çağrı işaretinin özelliği nedir?
a) 2. Bölgede bulunan bir amatöre ait istasyondur
b) Dernek istasyonudur ✓ Doğru cevap
c) Eğitim ve öğretim kuruluşlarına ait istasyondur
d) 2.bölgede geçici olarak çalışan bir istasyondur
AÇIKLAMA
Son ekin ilk harfi K, dernek/kulüp istasyonlarına ayrılmıştır; bu nedenle TA2KA bir dernek istasyonu çağrı işaretidir.
Kaynak: Çağrı işareti son ek harf tahsis kuralı.
İşletme — Soru 89

## Slide 99
Soru 90 · Fonetik Alfabe
TA5ED nin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?
a) Trabzon - Afyon - Beş - Edirne - Diyarbakır
b) Tekirdağ - Ankara - Beş - Edirne - Denizli
c) Trabzon - Ankara - Beş - Erzurum - Düzce
d) Trabzon - Ankara - Beş - Edirne - Denizli ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Ulusal fonetik alfabede: T=Trabzon, A=Ankara, 5=Beş, E=Edirne, D=Denizli.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 90

## Slide 100
Soru 91 · Çağrı Önekleri
LA çağrı işareti ön eki hangi ülkeye aittir?
a) Hollanda
b) Haiti
c) Norveç ✓ Doğru cevap
d) Lübnan
AÇIKLAMA
LA, Norveç'e tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.
Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).
İşletme — Soru 91

## Slide 101
Soru 92 · Çağrı Önekleri
Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi İspanya'ya aittir?
a) EA ✓ Doğru cevap
b) EP
c) ON
d) SU
AÇIKLAMA
EA, İspanya'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir (EP İran'a, ON Belçika'ya, SU Mısır'a aittir).
Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).
İşletme — Soru 92

## Slide 102
Soru 93 · Fonetik Alfabe
BTK'nın uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?
a) Bravo - Tango - Kilo ✓ Doğru cevap
b) Bravo - Tango - Kilowat
c) Bravo - Toronto - Kilo
d) Bravo - Tango - Golf - Mike
AÇIKLAMA
B=Bravo, T=Tango, K=Kilo — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 93

## Slide 103
Soru 94 · Genel Bilgi
İki istasyon arasında gönderilen test mesajlarının başına ve sonuna aşağıdaki kelimelerden hangisi ilave edilmelidir?
a) Eğitim
b) Deneme
c) Test ✓ Doğru cevap
d) Tatbikat
AÇIKLAMA
Bir test mesajının gerçek bir haberleşme/acil durum çağrısı ile karıştırılmaması için başına ve sonuna açıkça "TEST" ibaresi eklenir.
Kaynak: Genel amatör telsiz işletme adabı.
İşletme — Soru 94

## Slide 104
Soru 95 · Acil Durum
Amatör istasyonunuzu bir "SOS" veya "MAYDAY" sinyali göndermek için ne zaman kullanabilirsiniz?
a) Sadece denizde bir gemiden iletim yapıyorken
b) Sadece bir saatin 15. ve 30. Dakikalarında
c) İnsan yaşamına ve mala mevcut bir tehdit olması durumunda ✓ Doğru cevap
d) Ulusal Meteoroloji Dairesi bir meteoroloji uyarısı açıkladığı zaman
AÇIKLAMA
Tehlike sinyalleri (SOS/MAYDAY), sadece gerçek bir can veya mal güvenliği tehlikesi olduğunda kullanılır — deniz/hava aracı sınırlaması veya belirli saat dilimi kuralı yoktur.
Kaynak: ITU acil durum işletme kuralları.
İşletme — Soru 95

## Slide 105
Soru 96 · Genel Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi "selamlar" anlamına gelmektedir?
a) 73 ✓ Doğru cevap
b) 88
c) 66
d) 55
AÇIKLAMA
73, geleneksel olarak 'en iyi dilekler / selamlar' anlamına gelir (88 ise 'sevgiler ve öpücükler' anlamındadır, genellikle YL/XYL — kadın operatörlerle ilgili bağlamda kullanılır).
Kaynak: Geleneksel telgraf kısaltmaları.
İşletme — Soru 96

## Slide 106
Soru 97 · Zaman Hesabı
Greenwich'de 20 Ekim saat 23:00 iken 25 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?
a) 21 Ekim saat 00:40 ✓ Doğru cevap
b) 20 Ekim saat 21:10
c) 20 Ekim saat 00:40
d) 21 Ekim saat 11:10
AÇIKLAMA
25° doğu = 25/15 = 1 saat 40 dakika ileri. 23:00 + 1:40 = 00:40, gün bir ileri geçer: 21 Ekim, 00:40.
Kaynak: Boylam-saat dönüşümü.
İşletme — Soru 97

## Slide 107
BÖLÜM 9: Log Defteri, Q-Kodları ve Fonetik Hece
• Haberleşme kayıt defterinde (log book) tutulması gereken bilgiler bellidir; her ayrıntı zorunlu değildir.
• Amatör telsizcilikte şifreli (anlamı gizleyen) haberleşme kural olarak yasaktır.
Bu bölümün kaynağı: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri). NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Bölüm 9 Girişi

## Slide 108
Soru 98 · Log Defteri
Amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterinde bulunması gerek olmayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haberleşme tarihi ve UTC olarak zaman
b) Haberleşme istasyonunun çağrı adı
c) Haberleşmenin frekansı
d) Kullanılan antenin cinsi ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Log defterinde tarih/saat, karşı istasyonun çağrı işareti ve çalışılan frekans temel zorunlu bilgilerdir; kullanılan anten türü kayıt zorunluluğu taşımaz (isteğe bağlı not olabilir).
Kaynak: Haberleşme kayıt defteri (log book) standart uygulaması.
İşletme — Soru 98

## Slide 109
Soru 99 · Genel Bilgi
Bir amatör telsiz istasyonu hangi hallerde şifreli haberleşme yapabilir?
a) Sadece yüksek frekanslarda görüşme yaparken
b) Yarışmalarda (contest)
c) Olağanüstü haberleşme şartlarında
d) Amatör telsizciler şifreli haberleşme yapamaz ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Amatör telsizciliğin temel ilkesi açıklıktır (anlamı gizleyen şifreli haberleşme yasaktır) — kamuya açık, kodlu olmayan protokoller (dijital modlar dahil) bu kapsamda değildir, ama kasıtlı şifreleme hiçbir koşulda yapılamaz.
Kaynak: ITU-RR Madde 25 ('anlam gizleme amacı' testi).
İşletme — Soru 99

## Slide 110
Soru 100 · Genel Bilgi
Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını veya anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu onaylatmak için gönderilen belgeye ne ad verilir?
a) QSO kartı
b) QSL kartı ✓ Doğru cevap
c) QTH kartı
d) QRU kartı
AÇIKLAMA
Bu, QSL kartıdır — iki amatör arasındaki temasın karşılıklı yazılı teyididir.
Kaynak: QSL kart geleneği.
İşletme — Soru 100

## Slide 111
Soru 101 · Log Defteri
Bir amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterine (log-book) aşağıda belirtilen bilgilerden hangisinin kayıt edilme zorunluluğu yoktur?
a) Hava durumu ✓ Doğru cevap
b) Haberleşme sıra numarası
c) Çalışma frekansı
d) Emisyon tipi
AÇIKLAMA
Hava durumu, log defterinin standart zorunlu alanlarından değildir; sıra numarası, çalışma frekansı ve emisyon tipi (kullanılan sinyal türü) ise haberleşmeyi tanımlayan temel bilgilerdir.
Kaynak: Haberleşme kayıt defteri (log book) standart uygulaması.
İşletme — Soru 101

## Slide 112
Soru 102 · Q-Kodları
QRV kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hazır mısın? ✓ Doğru cevap
b) Bulunduğun yer neresidir?
c) Saat kaç?
d) Başka bir konu var mı?
AÇIKLAMA
QRV, 'hazır mısın / hazırım' anlamına gelen bir Q-koddur.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 102

## Slide 113
Soru 103 · Genel Bilgi
CALL SİGN kelimesinin anlamı nedir?
a) Güç
b) Kontrol
c) Çağrı işareti ✓ Doğru cevap
d) Alındı
AÇIKLAMA
Call sign, İngilizce'de 'çağrı işareti' terimidir — her amatöre/organizasyona kimlik olarak tahsis edilen özgün harf-rakam grubu.
Kaynak: Genel amatör telsiz terminolojisi.
İşletme — Soru 103

## Slide 114
Soru 104 · Q-Kodları
QSV kelimesinin anlamı nedir?
a) Hazır mısın?
b) Frekansımı değiştireyim mi?
c) Bir dizi V harfi göndereyim mi? ✓ Doğru cevap
d) Daha hızlı göndereyim mi?
AÇIKLAMA
QSV, karşı tarafın ayar/testi için bir dizi 'V' harfi (Mors testi için standart bir kalibrasyon dizisi) gönderilip gönderilmeyeceğini sormak için kullanılır.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 104

## Slide 115
Soru 105 · Q-Kodları
QRZ kelimesinin anlamı nedir?
a) Sinyal şiddetim ne?
b) Frekansım değişiyor mu?
c) Meşgul müsünüz?
d) Beni kim çağırıyor? ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
QRZ, 'beni kim çağırıyor?' anlamına gelir.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 105

## Slide 116
Soru 106 · Fonetik Alfabe
MAYDAY kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?
a) Mike - Alpha - Tosun - Delta - Alpha - Yunus
b) Manisa - Aydın - Yankee - Delta - Afyon - Yunus
c) Mike - Alpha - Yankee - Delta - Alpha - Yankee ✓ Doğru cevap
d) Manisa - Aydın -Yeliz - Demir - Aydın -Yeliz
AÇIKLAMA
M=Mike, A=Alpha, Y=Yankee, D=Delta, A=Alpha, Y=Yankee — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 106

## Slide 117
Soru 107 · Fonetik Alfabe
KEGM kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?
a) Kemal - Emin - Galip - Mehmet
b) Kilo - Echo - Golf - Mike ✓ Doğru cevap
c) Kilo - Echo - Golf - Mehmet
d) Kemal - Echo - Golf - Mike
AÇIKLAMA
K=Kilo, E=Echo, G=Golf, M=Mike — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 107

## Slide 118
Soru 108 · Fonetik Alfabe
MEHMET kelimesinin ulusal fonetik alfabeye göre hecelenmesi nedir?
a) Mehmet - Emin - Hasan - Mehmet - Emin - Turgut
b) Mike - Echo - Hotel - Mike - Echo - Tango
c) Manisa - Edirne - Hopa - Manisa - Edirne - Trabzon ✓ Doğru cevap
d) Mike - Edirne - Hotel - Mike - Edirne - Tango
AÇIKLAMA
Ulusal fonetik alfabede: M=Manisa, E=Edirne, H=Hopa, M=Manisa, E=Edirne, T=Trabzon.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 108

## Slide 119
Soru 109 · Genel Bilgi
Herhangi bir istasyon çağrıldığında ve bağlantı kurulduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
a) Her bağlantı sonunda çağrı işaretleri tekrarlanır
b) Simplex kanalda görüşülüyorsa ve uzun süreli görüşülecekse boş bir simplex kanala geçmek
c) Cümleler kısa net ve anlaşılır olmalı
d) Hepsi ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
İyi işletme adabının üç unsuru da geçerlidir: kimlik teyidi için çağrı işaretlerini tekrarlamak, kanalı meşgul etmemek için uygun kanala geçmek, ve anlaşılır konuşmak.
Kaynak: Genel amatör telsiz işletme adabı.
İşletme — Soru 109

## Slide 120
BÖLÜM 10: Ülke Önekleri, Kıtalar, Emisyon Modları ve Bant Sınırları
• Kıta kısaltmaları (EU, AS, AF, AN, OC) DX haberleşmesinde ve ödül/diploma takibinde kullanılır.
• Emisyon kodları (A1A, J3E gibi) bir sinyalin modülasyon türünü, bant genişliğini ve bilgi türünü standart bir formülle tanımlar.
Bu bölümün kaynağı: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları). ITU emisyon sınıflandırma sistemi; Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1.
İşletme — Bölüm 10 Girişi

## Slide 121
Soru 110 · Çağrı Önekleri
LZ çağrı işareti aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
a) Romanya
b) Yunanistan
c) Bulgaristan ✓ Doğru cevap
d) Yugoslavya
AÇIKLAMA
LZ, Bulgaristan'a tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.
Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).
İşletme — Soru 110

## Slide 122
Soru 111 · Genel Bilgi
Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi Avrupa kıtasına aittir?
a) AF
b) EU ✓ Doğru cevap
c) AS
d) AN
AÇIKLAMA
EU, Europe (Avrupa) kıtasının standart kısaltmasıdır (AF=Afrika, AS=Asya, AN=Antarktika/Okyanusya bağlamına göre değişir).
Kaynak: Kıta kısaltmaları (DXCC/IARU sistemleri).
İşletme — Soru 111

## Slide 123
Soru 112 · Mors İşletme
Mors CW haberleşmesinde kullanılan kısalmalardan CFM kelimesinin anlamı nedir?
a) Kontrol
b) Genel çağrı
c) Tasdik etmek ✓ Doğru cevap
d) Tekrar
AÇIKLAMA
CFM (confirm), gönderilen bilginin doğru alındığını teyit/tasdik etmek için kullanılır.
Kaynak: Geleneksel CW kısaltmaları.
İşletme — Soru 112

## Slide 124
Soru 113 · Mors İşletme
Mors haberleşmesinde kullanılan TX kısalması neyi ifade eder?
a) Alıcı
b) Verici ✓ Doğru cevap
c) Teşekkür
d) Hava raporu
AÇIKLAMA
TX (transmitter), verici cihazı ifade eder (karşıtı RX — receiver, alıcıdır).
Kaynak: Genel telsiz terminolojisi.
İşletme — Soru 113

## Slide 125
Soru 114 · Fonetik Alfabe
TELSİZ kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre açılımı nedir?
a) Tango - Echo - Lima - Sierra - İndia - Zulu ✓ Doğru cevap
b) Train - Echo - Local - South - İndia - Zulu
c) Tourus - Emiter - Loop - Sierra - İnch - Zoom
d) Tango - Echo - London - Source - İnter - Zaire
AÇIKLAMA
T=Tango, E=Echo, L=Lima, S=Sierra, İ=India, Z=Zulu — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.
Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.
İşletme — Soru 114

## Slide 126
Soru 115 · Q-Kodları
QSY'nin açılımı nedir?
a) Yayını başka frekansa değiştireyim mi? ✓ Doğru cevap
b) Bir daha ne zaman arayacaksın?
c) Göndermeyi bırakayım mı?
d) Beni kim arıyor?
AÇIKLAMA
QSY, başka bir frekansa geçmeyi teklif etmek veya bildirmek için kullanılır.
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 115

## Slide 127
Soru 116 · Kısaltmalar
Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde kullanılan 'BK' kısaltması ne anlama gelir?
a) Devam etmekte olan bir yayının kesilmesi için kullanılan sinyal ✓ Doğru cevap
b) Mesaj
c) Alındı
d) Senin
AÇIKLAMA
BK (break), devam eden bir görüşmeye kısa süreliğine araya girmek (bir şey eklemek veya acil bir durumu bildirmek) için kullanılır.
Kaynak: Geleneksel telgraf/telefon kısaltmaları.
İşletme — Soru 116

## Slide 128
Soru 117 · Kısaltmalar
'UR' kısaltmasının anlamı nedir?
a) Senin ✓ Doğru cevap
b) Alıcı
c) Lütfen
d) Verici
AÇIKLAMA
UR (your), CW haberleşmesinde 'senin/sizin' anlamına gelen kısaltmadır (örn. 'UR RST' = 'senin RST raporun').
Kaynak: Geleneksel CW kısaltmaları.
İşletme — Soru 117

## Slide 129
Soru 118 · Güç Sınırları
A sınıfı belgeye sahip olan Amatör telsizcilerin 1810 - 1840 Khz band aralığındaki verici çıkış gücü ne olmalıdır?
a) 1 W
b) 9 W ✓ Doğru cevap
c) 75 W
d) 100 W
AÇIKLAMA
Bu segmentte A sınıfı için tanınan azami çıkış gücü 9 W'tır — diğer HF bantlarına göre daha düşük bir sınırdır.
Kaynak: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği EK-4 Tablo-1 (güç sınırları).
İşletme — Soru 118

## Slide 130
Soru 119 · Emisyon Kodları
A1A'nın anlamı nedir?
a) Genlik Modülasyonlu, çift kenar band modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemi ile çalışan telgraf yayını ✓ Doğru cevap
b) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını
c) Genlik Modülasyonlu, çift kenar band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil
d) Genlik Modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını
AÇIKLAMA
A1A, klasik el ile anahtarlanan Mors (CW) telgrafının ITU emisyon kodudur: genlik modülasyonlu, çift yan bant, açık-kapalı anahtarlamalı telgraf.
Kaynak: ITU emisyon sınıflandırma sistemi.
İşletme — Soru 119

## Slide 131
Soru 120 · Emisyon Kodları
J3E'nin anlamı nedir?
a) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını
b) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil
c) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı telefon yayını ✓ Doğru cevap
d) Genlik Modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış, analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı televizyon yayını
AÇIKLAMA
J3E, amatör telsizcilikte en yaygın kullanılan ses modu olan SSB'nin (Single Side Band — tek yan bant) ITU emisyon kodudur: taşıyıcısı bastırılmış, tek yan bantlı sesli (telefon) yayın.
Kaynak: ITU emisyon sınıflandırma sistemi.
İşletme — Soru 120

## Slide 132
Soru 121 · Bant Planı
6 metre band içindeki frekans hangisidir?
a) 49.00 Mhz
b) 51.525 Mhz ✓ Doğru cevap
c) 28.50 Mhz
d) 222.15 Mhz
AÇIKLAMA
6 metre bandı 50-54 MHz aralığındadır; 51.525 MHz bu aralığın içindedir.
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 121

## Slide 133
Soru 122 · Genel Bilgi
Bir alıcı –vericideki susturma kontrolünün amacı nedir?
a) İstenilen sesin en yüksek seviyesini ayarlamak için kullanılır
b) Alıcı –Verici güç düzeyini ayarlamak için kullanılır
c) Anten polarizasyonunu ayarlamak için kullanılır
d) Hiçbir sinyal alınmadığı zaman gürültüyü kesmek kullanılır ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Squelch (susturma), sinyal olmadığında hoparlörden gelen sürekli statik gürültüyü otomatik olarak keser; sinyal geldiğinde tekrar açılır.
Kaynak: Alıcı devre teorisi.
İşletme — Soru 122

## Slide 134
Soru 123 · Bant Planı
20 m bandında RTTY haberleşmesi hangi frekans aralığında yapılabilir?
a) 14.075 - 14.100 Mhz ✓ Doğru cevap
b) 14.050 - 14.075 Mhz
c) 14.200 - 14.250 Mhz
d) 14.230 - 14.230 Khz
AÇIKLAMA
20m bandının RTTY/veri modlarına ayrılmış segmenti 14.075-14.100 MHz aralığıdır.
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 123

## Slide 135
BÖLÜM 11: Mors Alfabesi — Kelime Kodlamaları
• Her harfin sabit bir Mors karşılığı vardır (nokta=kısa, çizgi=uzun sinyal); bir kelimenin kodu, harflerin art arda dizilmesiyle oluşur.
• Bu bölümdeki tüm sorular, Uluslararası Mors Alfabesi tablosuyla harf harf doğrulanmıştır.
Bu bölümün kaynağı: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Bölüm 11 Girişi

## Slide 136
Soru 124 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde AZOT kelimesinin açılımı nedir?
a) ·−·− / −−·− / −·· / ·
b) ·− / −−− / ··−− / −
c) −·− / ··− / ·−· / −−·−
d) ·− / −−·· / −−− / − ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
A=·−, Z=−−··, O=−−−, T=− olduğundan AZOT kelimesi "·− / −−·· / −−− / −" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 124

## Slide 137
Soru 125 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde SAYI kelimesinin açılımı nedir?
a) −·−− / ···− / ·− / −··
b) −··− / ··− / −· / ·−
c) ···/ ·− / ·· / −·−−
d) ··· / ·− / −·−− / ·· ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
S=···, A=·−, Y=−·−−, I=·· olduğundan SAYI kelimesi "··· / ·− / −·−− / ··" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 125

## Slide 138
Soru 126 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde YENİ kelimesinin açılımı nedir?
a) −·−− / · / −· / ·· ✓ Doğru cevap
b) ·− / −·− / ··−− / ·−·
c) ·−·· /··· − / ·−·· / ·
d) −−− / ·− / ··− / ·−·
AÇIKLAMA
Y=−·−−, E=·, N=−·, İ(I)=·· olduğundan YENİ kelimesi "−·−− / · / −· / ··" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 126

## Slide 139
Soru 127 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde NOTA kelimesinin açılımı nedir?
a) ·− / −−− / −·/ ··
b) −· / −−− / − / ·− ✓ Doğru cevap
c) ·−· / −−− / − / ·
d) ··− / ·−−· / ··· / ·−
AÇIKLAMA
N=−·, O=−−−, T=−, A=·− olduğundan NOTA kelimesi "−· / −−− / − / ·−" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 127

## Slide 140
Soru 128 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde GRUP kelimesinin açılımı nedir?
a) ·−−· / −−·−· / ·· / ···
b) −−· / ·−· / −− / ·−−·
c) −·−· / −−·− / ···− / −·−
d) −−· / ·−· / ··− / ·−−· ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
G=−−·, R=·−·, U=··−, P=·−−· olduğundan GRUP kelimesi "−−· / ·−· / ··− / ·−−·" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 128

## Slide 141
Soru 129 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde FİLE kelimesinin açılımı nedir?
a) ··−· / ·· / ·−·· / · ✓ Doğru cevap
b) ··−· / · / ·−·· / ··
c) −··· / ·· / ·−·· / ·
d) ·−·· / ·· / −·−· / ·
AÇIKLAMA
F=··−·, İ(I)=··, L=·−··, E=· olduğundan FİLE kelimesi "··−· / ·· / ·−·· / ·" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 129

## Slide 142
Soru 130 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde BARAJ kelimesinin açılımı nedir?
a) ···− / ·− / ·−· / −· / ·−−−
b) −·· / ·− / ·−· / ·− / ·−−
c) −··· / ·− / −· / ·− / −−−·
d) −··· / ·− / ·−· / ·− / ·−−− ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
B=−···, A=·−, R=·−·, A=·−, J=·−−− olduğundan BARAJ kelimesi "−··· / ·− / ·−· / ·− / ·−−−" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 130

## Slide 143
Soru 131 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde ONUR kelimesinin açılımı nedir?
a) −−− / −· / ··− / ·−· ✓ Doğru cevap
b) ··· / ·− / −−· / −·−
c) ··· / ·− / ··− / ·−
d) −−− / −· / ···− / ·−·
AÇIKLAMA
O=−−−, N=−·, U=··−, R=·−· olduğundan ONUR kelimesi "−−− / −· / ··− / ·−·" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 131

## Slide 144
Soru 132 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde TAH kelimesinin açılımı nedir?
a) ·−− / ·· / −−
b) − / ·− / ···· ✓ Doğru cevap
c) ·− / ··− / −−
d) ·· / ·− / ···
AÇIKLAMA
T=−, A=·−, H=···· olduğundan TAH kelimesi "− / ·− / ····" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 132

## Slide 145
Soru 133 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde ESKİ kelimesinin açılımı nedir?
a) ·· / −· / ··− / ·−·
b) · / ··· / −·− / ·· ✓ Doğru cevap
c) −·− / ··· / ·−· / −−
d) ·− / ·· / ·−· / ··−·
AÇIKLAMA
E=·, S=···, K=−·−, İ(I)=·· olduğundan ESKİ kelimesi "· / ··· / −·− / ··" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 133

## Slide 146
Soru 134 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde YAVUZ kelimesinin açılımı nedir?
a) −−·− / ·− / ···− / ··− / −−··
b) −·−− / −· / −··· / ··− / −−·
c) −·−− / ·− / ···− / ··− / −−·· ✓ Doğru cevap
d) −·−− / ·− / −··· / ··− / −−·
AÇIKLAMA
Y=−·−−, A=·−, V=···−, U=··−, Z=−−·· olduğundan YAVUZ kelimesi "−·−− / ·− / ···− / ··− / −−··" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 134

## Slide 147
Soru 135 · Mors Alfabesi
Mors alfabesinde AK kelimesinin açılımı nedir?
a) ·−− / ·−·
b) ·− / −·− ✓ Doğru cevap
c) −· / −·−
d) ·· / ·−−
AÇIKLAMA
A=·−, K=−·− olduğundan AK kelimesi "·− / −·−" şeklinde kodlanır.
Kaynak: Uluslararası Mors Alfabesi.
İşletme — Soru 135

## Slide 148
BÖLÜM 12: Bantlar, Röle, Prosedür ve PSK
• Belirli frekans bantları belirli modlarla sınırlıdır; bunlar IARU bant planında sabittir.
• Amatör telsiz haberleşmesinin beş temel amacı vardır — bunlardan ikisi eğitim ve uluslararası iyi niyettir.
• Bir görüşmeye kibarca müdahale etme ve doğru gönderme/alma sırası, işletme adabının temelidir.
Bu bölümün kaynağı: IARU Region-1 amatör bant planı. Amatör Telsiz Hizmetinin amaçları; genel amatör telsiz işletme adabı.
İşletme — Bölüm 12 Girişi

## Slide 149
Soru 136 · Bant Sınıflandırma
7000 – 7100 Khz Frekans bandı aşağıda yazılı bandlardan hangisinin içerisindedir?
a) MF
b) HF ✓ Doğru cevap
c) UHF
d) VHF
AÇIKLAMA
7 MHz, HF (High Frequency — 3-30 MHz) bandı içindedir.
Kaynak: ITU frekans bandı sınıflandırması.
İşletme — Soru 136

## Slide 150
Soru 137 · Bant Sınıflandırma
VHF bandındaki frekans aralığı hangisidir?
a) 3-30 Mhz
b) 30-300 Mhz ✓ Doğru cevap
c) 300-3000 Khz
d) 300-3000 Mhz
AÇIKLAMA
VHF (Very High Frequency), 30-300 MHz aralığını kapsar.
Kaynak: ITU frekans bandı sınıflandırması.
İşletme — Soru 137

## Slide 151
Soru 138 · Genel Bilgi
Telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyonundan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılara ne ad verilir?
a) Trafo
b) Tekrarlayıcı ✓ Doğru cevap
c) El telsizi
d) Mobil telsiz
AÇIKLAMA
Bu tanım tekrarlayıcı (repeater/röle) istasyonuna aittir.
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 138

## Slide 152
Soru 139 · Genel Bilgi
Paket data gönderen amatör telsiz istasyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Anten
b) Güç Kaynağı
c) Alıcı - Verici
d) Mikrofon ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Paket veri (bilgisayar tabanlı sayısal haberleşme), ses değil veri gönderir; bu yüzden mikrofona ihtiyaç yoktur — anten, güç kaynağı ve alıcı-verici hâlâ gereklidir.
Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.
İşletme — Soru 139

## Slide 153
Soru 140 · Genel Bilgi
Amatör Telsiz Hizmetinin beş amacından iki tanesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geçmiş telsiz verilerini korumak ve halkın telsiz geçmişini anlamasına yardımcı olmak
b) Yabancı ülkelere telsiz haberleşmelerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve yabancı amatör telsizcilerin ziyaretlerini cesaretlendirmek
c) Telsiz elektronik dizaynını modernize etmek ve şematik çizimleri geliştirmek
d) Eğitimli telsiz operatörleri ile elektronik uzmanlarının sayısını artırmak ve uluslararası saygınlığı geliştirmek ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
Amatör telsizciliğin klasik beş amacından ikisi, kendini yetiştirmiş operatör/teknisyen sayısını artırmak ve iyi niyet/uluslararası anlayışı (goodwill) geliştirmektir.
Kaynak: Amatör Telsiz Hizmetinin amaçları (ITU-RR Md.25 ruhu).
İşletme — Soru 140

## Slide 154
Soru 141 · Bant Planı
Hangi frekanslar 6 metre bandındadır?
a) 49.00 Mhz
b) 52.525 Mhz ✓ Doğru cevap
c) 28.50 Mhz
d) 222.15 Mhz
AÇIKLAMA
6 metre bandı 50-54 MHz aralığındadır; 52.525 MHz bu aralığın içindedir.
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 141

## Slide 155
Soru 142 · Q-Kodları
Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan "Q" sinyali hangisidir?
a) QRM ✓ Doğru cevap
b) QRQ
c) QTH
d) QSB
AÇIKLAMA
QRM, insan yapımı (diğer istasyonlardan/cihazlardan kaynaklanan) parazit/girişim anlamına gelir (QRN doğal — atmosferik — paraziti ifade eder).
Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).
İşletme — Soru 142

## Slide 156
Soru 143 · Bant Planı
3.5 Mhz'de hangi amatör band kullanılır?
a) 15 metre bandı
b) 20 metre bandı
c) 70 metre bandı
d) 80 metre bandı ✓ Doğru cevap
AÇIKLAMA
3.5 MHz, 80 metre bandının içindedir (3.5-4.0 MHz aralığı).
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 143

## Slide 157
Soru 144 · Genel Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi yasaklanmış amatör telsiz yayınıdır?
a) Acil yardım almak için amatör telsiz kullanmak
b) İş yürütmek için amatör telsiz kullanmak ✓ Doğru cevap
c) Bir taksi veya yiyecek siparişi için amatör bir telefon patch'i kullanmak
d) Eve geç geleceğinizi bildirmek için amatör bir telefon patch'i kullanmak
AÇIKLAMA
Amatör telsiz, ticari/iş amaçlı (maddi çıkar sağlayan) kullanım için yasaktır; acil durum, kişisel günlük bildirimler ("eve geç kalacağım" gibi kâr amacı gütmeyen mesajlar) ise geleneksel olarak amatör kullanıma uygundur.
Kaynak: Yasaklı ticari kullanım kuralı.
İşletme — Soru 144

## Slide 158
Soru 145 · Genel Bilgi
Amatör istasyonunuzu ne zaman uçakta çalıştırabilirsiniz?
a) Her zaman
b) Uçak yalnızca yerde olduğunda
c) Yalnızca uçağa komuta eden pilotun onayı ile ve uçağın telsiz teçhizatını kullanmadan ✓ Doğru cevap
d) Yalnızca hava yollarından yazılı izin aldığınızda ve yalnızca uçağın telsiz teçhizatını kullanarak
AÇIKLAMA
Kendi amatör cihazınızı bir uçakta çalıştırmak, ancak uçağın komutanının (pilotun) onayıyla ve uçağın kendi telsiz/navigasyon sistemlerine karışmayacak şekilde mümkündür.
Kaynak: Genel havacılık güvenliği kuralı.
İşletme — Soru 145

## Slide 159
Soru 146 · Genel Bilgi
Gönderilecek frekansı seçerken, aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekir?
a) Herhangi bir kişinin dinleyip dinlemediğini öğrenmek için CQ'yu ara
b) Frekansın meşgul olup olmadığını belirlemek için dinle ✓ Doğru cevap
c) İşaretlerinizin duyulmasına olanak sağlayacak bir frekansta gönderim yapın
d) Maksimum çıkış güç için kontrol yapın
AÇIKLAMA
Göndermeden önce her zaman dinlemek gerekir — frekans boş mu diye kontrol etmeden çağrı yapmak, devam eden bir görüşmeye karışma riski taşır.
Kaynak: Genel amatör telsiz işletme adabı.
İşletme — Soru 146

## Slide 160
Soru 147 · Genel Bilgi
Herhangi bir istasyonla temas kurmak için arama yaptığınızı nasıl belli edersiniz?
a) Sizin çağrı işaretinizi takiben CQ ✓ Doğru cevap
b) Sizin çağrı işaretinizi takiben RST
c) Sizin çağrı işaretinizi takiben QST
d) Sizin çağrı işaretinizi takiben SK
AÇIKLAMA
Standart genel çağrı formatı: kendi çağrı işaretini söyleyip ardından "CQ" eklemektir (örn. "TA2KA CQ" veya "CQ ... de TA2KA").
Kaynak: Genel amatör telsiz çağrı adabı.
İşletme — Soru 147

## Slide 161
Soru 148 · Genel Bilgi
CQ'nun bir çağrısına cevap verirken neyi göndermelisiniz?
a) Diğer istasyonun çağrı işaretini takiben kendi CQ'nuzu
b) Kendi çağrı işaretinizi takiben diğer istasyonunun çağrı işaretini
c) Diğer istasyonun çağrı işaretini takiben kendi çağrı işaretinizi ✓ Doğru cevap
d) Kendi çağrı işaretinizi takiben bir işaret raporu
AÇIKLAMA
Bir CQ çağrısına cevap verirken önce aranan istasyonun çağrı işareti söylenir (kime cevap verildiği belli olsun diye), ardından kendi çağrı işareti eklenir.
Kaynak: Genel amatör telsiz çağrı adabı.
İşletme — Soru 148

## Slide 162
Soru 149 · Bant Planı
50.0 – 50.1 Mhz'de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?
a) Yalnızca CW ✓ Doğru cevap
b) CW ve RTTY
c) Yalnızca SSB
d) CW ve SSB
AÇIKLAMA
6 metre bandının en altındaki bu dar segment, dünya çapında CW/zayıf-sinyal çalışmalarına ayrılmıştır.
Kaynak: IARU Region-1 amatör bant planı.
İşletme — Soru 149

## Slide 163
Soru 150 · Genel Bilgi
Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Onların gönderimleri arasında kendi çağrı işaretini söylemek ✓ Doğru cevap
b) Bitirmeleri için onları bekleyip sonrasında CQ'yu aramak
c) Onların gönderimleri arasında "break-break" demek
d) Konuşmaya müdahale etmesi için operatörlerden birisini telefona çağırmak
AÇIKLAMA
Devam eden bir görüşmeye kısa/kibarca müdahale etmenin adabı, tarafların gönderimleri ARASINDAKİ boşlukta kendi çağrı işaretini söylemektir; bu, kimliğinizi belli eder ve konuşmayı kabaca kesmez.
Kaynak: Genel amatör telsiz işletme adabı.
İşletme — Soru 150

## Slide 164
Soru 151 · Genel Bilgi
PSK ne demektir?
a) Darbe kaydırmalı anahtarlama
b) Faz kaydırmalı anahtarlama ✓ Doğru cevap
c) Paket kısa anahtarlama
d) Fazlı slayt anahtarlama
AÇIKLAMA
PSK (Phase Shift Keying — faz kaydırmalı anahtarlama), sinyalin fazını değiştirerek sayısal bilgi taşıyan bir modülasyon tekniğidir (PSK31 gibi popüler dijital modların temelidir).
Kaynak: Sayısal modülasyon teknikleri.
İşletme — Soru 151

## Slide 165
151 SORU TAMAMLANDI
Başarılar dileriz.